# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 30.IV.2008

Profil: TEHNIC

Calificarea: TEHNICIAN MECATRONIST

Clasa: a XII-a

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: …20… puncte

1. 1b; 2a;  3d; 4c; 5b; 6e; 7d; 8a; 9c; 10c; 11a; 12d;	13d; 14a; 15a; 16d; 17a; 18a; 19b; 20 c

Subiectul. II. 								TOTAL: …30… puncte

1.  – 10 puncte

1 – modul logic; 2 – manometru; 3 – buton deschis; 4 – buton închis; 5 – buffer; 6 – pompă volumică cu debit variabil; 7 – cilindru cu dublă acţiune; 8 – cilindru cu dubla actiune cu franare reglabila la ambele capete; 9 – drosel reglabil; 10 – releu.

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

2. – 10 puncte: a-F; b-F; c-F; d-A; e-F; f-A; g-A; h-A; i-F; j-F;

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

3. – 10 puncte: 1-a; 2-e, 3-d, 4-, 5-c, 6-b

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2px 5=10; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

Subiectul. III. 								TOTAL: …40… puncte

1. - 25 puncte:

a. Distribuitor pneumatic 5/2 (5 cai 2 pozitii) cu pozitie preferenţială

pentru raspuns complet -2puncte;pentru raspuns incomplet - 1 punct;pentru raspuns gresit sau lipsa -0 puncte

Distribuitoarele pneumatice au rolul de a dirija aerul comprimat pe anumite trasee în funcţie de comenzile primite.

pentru raspuns complet -3puncte;pentru raspuns incomplet - 1 punct;pentru raspuns gresit sau lipsa -0 puncte

b.  pentru schema completa si corecta -8puncte

pentru schema incompleta si partial corecta - 4 punct;pentru schema gresita sau lipsa  -0 puncte

c - S-sertar

-C1 - camera distribuitor

-(1)-orificiu de conectare la P

-(2) orificiu de conectare la consumator

-(3) orificiu de drenaj (tanc, bazin) sau ventilare

-(x)-orificiu de comanda

cate 0,5 puncte pentru fiecare raspuns corect x 6 = 3 puncte

pentru raspuns gresit sau lipsa -0 puncte

d.  Pozitia preferenţială se obţine cu o reacţie de presiune culeasă din racordul de presiune. Prin canalul prelucrat în sertarul S, fluidul sub presiune ajunge in camera C1, unde dezvolta pe suprafata frontala a sertarului o forta de presiune care in absenta semnalului de comanda x mentine distribuitorul in pozitia deplasata spre stanga(pozitie figurata), materializand campul (0) de distributie.Atunci cand se doreste comutarea sertarului se aplica un semnal de comanda pneumatic x.Presiunea de comanda egala ca valoare cu presiunea de alimentare se instaleaza simultan in camerele C2, C3 si cum suprafata pe care actioneaza aceasta presiune este mai mare decat suprafata pe care actioneaza presiunea de alimentare la nivelul camerei C1 sertarul S se va deplasa spre dreapta, in cealalta pozitie stabila de functionare, distribuitorul materializand campul de distributie (1).

pentru raspuns corect si complet – 10 puncte;pentru raspuns incomplet si partial corect - 5 puncte;

pentru raspuns gresit sau lipsa -0 puncte

2.- 15 puncte:

a) cilindru (motor) cu simplu efect;

pentru raspuns complet -2puncte; pentru raspuns incomplet - 1 punct ;pentru raspuns gresit sau lipsa -0 puncte

b) motoarele pneumatice au rolul funcţional de a transforma energia fluidului (aici aer comprimat) într-o energie mecanică pe care o transmit prin organele de ieşire mecanismelor acţionate;

pentru raspuns complet -3puncte;pentru raspuns incomplet - 1 punct; pentru raspuns gresit sau lipsa -0 puncte

c) A- racordul (orificiul) de intrare; 1- corp; 2, 3 – capace; 4 - piston; 5. garnitura de etansare; 6 – arc elicoidal (resortul de revenire); 7 bucsa; 8 simering (garnitura de etansare); 9 – tijă piston;

1punct pentru fiecare element recunoscut x 10 = 10 puncte;pentru raspuns gresit sau lipsa - 0 puncte