# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 30.IV.2008

Profil: tehnic

Calificarea: Tehnician proiectant CAD

Clasa: XII

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL:20 puncte

I.1

Fiecare subiect 1 punct

1. b)	2. b)	3.c)	4. c)	5. c)	6. c)	7.a)      8. b)	9.a)	10.a)

(10puncte)

I.2.

1- e, 2- a, 3- g, 4- c, 5- b.                                                                      5x1 punct = 5 puncte

I. 3.

Fiecare subiect 1 punct

a) F.

b) A.

c) F.

d) A.                      									(5puncte)

e) F.

Subiectul. II. 								TOTAL:30 puncte

II. 1.

Fiecare subiect 1 punct

a) (1) grosime,  (2) Change şi Chprop, (3)Thickness

b) (4 ) View, (5) Shade,  (6) Shade

c) (7) 3DOrbit, 3DCOrbit

d)  (8) modificat  (redefinit),  (9)sisteme

e)  (10) mutarea

f) (11) vizibil/activat

g)  (12) forma

h)  (13) lungimilor

i) (14) unghiurilor

j)  (15) şubler

(10 puncte)

II.2.

Subiectul. III. 								TOTAL: 40puncte

III.1.  15 puncte

* Blocurile sunt grupuri de obiecte pe care le salvăm şi denumim, astfel încât să le putem introduce în desen de câte ori avem nevoie de ele. Un bloc reprezintă un singur obiect, indiferent de numărul de obiecte individuale utilizate la crearea lui. Acesta poate fi uşor mutat, copiat, redimensionat sau rotit. Însă, dacă este necesar, putem descompune un bloc (exploda) un bloc pentru a obţine obiectele individuale originale.*                                                                                    (3puncte)

* Tastând  la linia de comandă Block,  alegând opţiunea din meniul Draw→Block→Make

sau folosind butonul Make block de pe bara de instrumente Draw.                                         (2puncte)

* După ce am creat obiectele pentru bloc parcurgem paşii:

- Executăm clic pe butonul Make Block din bara de instrumente Draw pentru a lansa comanda Block şi a deschide caseta de dialog Block Definition.

- În casta Text Name, introducem numele blocului

- Executăm clic pe butonul Select objects. Revenim temporar în desen, pentru a selecta obiectele care vor face parte din bloc. Apăsăm Enter pentru a reveni la caseta de dialog Block Definition. (Obiectele pot fi selectate şi înainte de lansarea comenzii).

- Alegem un punct de bază. Prin definiţie punctul de bază se găseşte la coordonatele 0,0 (0,0,0). Pentru  a defini orice alt punct, ca de exemplu un punct de prindere de pe oricare dintre obiectele din bloc, executăm clic pe butonul Pick point.

- Stabilim modul cum dorim să fie tratate obiectele din bloc:

  - Opţiunea Retain – când dorim să păstrăm obiectele selectate ca obiecte individuale;

  - Opţiunea Delete – când am creat obiectele pentru a le insera altundeva şi nu mai avem nevoie de obiectele originale.

  - Convert to Block – pentru a transforma obiectele într-un bloc.

- În mod prestabilit Programul AutoCAd creează o pictogramă bazată pe bloc. Dacă nu dorim o pictogramă asociată, validăm opţiunea Do not include an icon .

- Alegem unităţile de inserare pe care dorim să le utilizăm când inserăm blocul. Dacă unităţile de măsură nu sunt importante, alegem opţiunea Unitless.

- Dacă dorim, introducem o scurtă descriere a blocului.

- Executăm clic pe butonul OK pentru a reveni la desen.                                              (5puncte)

*    Pentru a insera un bloc sau un fişier, parcurgem paşii:

- Executăm clic pe butonul Insert Block din bara de instrumente Draw, se deschide caseta Insert.

- Inserăm un bloc sau un desen astfel:

  - Un bloc din interiorul desenului, clic pe lista derulantă Name şi alegem unul din blocurile existente;

  - Un fişier, clic butonul Browse de unde alegem fişierul dorit.

- Eliminăm semnul de validare din dreptul opţiunii Specify on Screen din secţiunile Insert Pointtt, Scale, Rotation, ale casetei de dialog, dacă dorim să precizăm aceste elemente în caseta de dialog. Introducem informaţiile respective în casetă.

- Validăm opţiunea Explode dacă dorim să inserăm blocul sub formă de obiecte individuale.

- Ok, pentru a închide caseta de dialog

- Dacă ar fi fost validată vreuna din opţiunile Specify on Screen, programul ar fi solicitat informaţii referitoare la punctul de inserţie factorul de scară şi unghiul de rotaţie.   (5puncte)

III. 2.                                                                                                         (25puncte)

- Folosind comanda PLINE se trasează profilele plane.                                                   (10puncte)

- Se foloseşte comanda EXTRUDE şi se selectează profilele, acestea se extrudează pe distanţele corespunzătoare, obţinându-se solidele.                                                      (5puncte)

- Utilizarea comanzii Subtract pentru extragerea cilindrilor diametrele de 18 mm, 50 mm, 20 mm şi 8 mm cu înălţimile respectiv corespunzătoare desenului de execuţie ataşat.   (5puncte)

- Asamblarea solidelor.                                                                                                   (5puncte)

# Text boxes

a) micrometru – 2 puncte

b) 0-25 mm – 2 puncte

c) 0,01mm – 2 puncte

d) denumiţi elemente componente: 2 puncte / element

1- potcoavă

2- brat cilindric

3- tambur cilindric

4 -dispozitiv de limitare a apasarii

5 - dispozitiv de fixare

6 -tija surub micrometric

7- nicovala                                                                                                    (20 puncte)