Olimpiadă

Faza naţională – 2008

Specializarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Clasa a XIII-a, ruta progresivă, nivel 3

Varianta 1

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

- Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile şi punctajele precizate în barem.

SUBIECTUL I.                                                                                                      TOTAL: 20p.

I. 1. (8p.) 1. e. 	2. b. 		3. c. 		4. e.

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

I. 2. (6p.) a. – F; 	b. – A;		c. – A

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

I. 3. (6p.) 1. – d; 	2. – a; 		3. – b

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

SUBIECTUL II.                                                                                                      TOTAL: 30p.

II. 1. (6p.) procesul tehnologic =  ansamblul operaţiilor tehnologice prin care se realizează un produs sau repere componente ale acestuia

Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 6p.; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 3p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

II. 2. (6p.) Produsele de tip V corespund produselor obţinute în industriile de tip proces. Pornind de la un număr restrâns de materii prime se fabrică o gamă mare de produse finite. Aceste produse au o structură "divergentă". Foarte adesea nomenclatorul nu există sau este foarte mic. Exemple: produse din industria chimică, siderurgică etc.

Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 6p.; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 3p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

II. 3. (6p.)

a. (1) – fonta cenuşie;

b. (2) – mecanice (etc.);

c. (3) – individuală (de unicate, unitară).

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

II. 4. (12p.)

a. (4p.) Drumul critic este acel drum de la începutul la sfârşitul reţelei, a cărui activitate însumează un total de timp mai mare decât orice alt drum din reţea.

Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 4p.; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

b. (2p.) 1 – 2 – 4 – 6/7 – 8 – 9

Pentru răspuns corect, se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

c. (6p.)

Data minimă posibilă: 2 unităţi de timp

Data maximă permisă: 8 unităţi de timp

Marja de timp: 6 unităţi de timp

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

SUBIECTUL III.                                                                                                      TOTAL: 40p.

a. (4p.) Frezarea este operaţia de prelucrare prin aşchiere pe maşini de frezat, cu scule numite freze.

Pentru răspuns corect şi complet, se acordă 4p.; pentru răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

b. (8p.) orizontale, verticale, universale

Pentru oricare două răspunsuri corecte din lista de mai sus, se acordă câte 4p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

c. (8p.) 2 – batiu; 8 – masă superioară; 9 – masă inferioară, 10 – consolă

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

d. (8p.)

- , mişcarea principală de aşchiere (de rotaţie), executată de freză;

- , mişcarea de avans longitudinal  (de translaţie), executată de masa superioară;

- , mişcarea de avans transversal  (de translaţie), executată de masa inferioară;

- , mişcarea de avans pe verticală, executată de consolă

Pentru fiecare răspuns corect şi complet, se acordă câte 2p.; pentru fiecare răspuns parţial corect sau incomplet, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

e. (6p.) înlăturarea de metal de pe suprafeţele uzate, folosirea unor piese intermediare introduse între piesele uzate, metalizarea, tratamentele termice sau termochimice etc.

Pentru oricare trei răspunsuri corecte se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

f. (6p.) măsuri de protecţie a muncii la operaţia de frezare

Pentru trei răspunsuri corecte, se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

Total test: 90 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.