# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 30.IV.2008

Profil: TEHNIC

Calificarea: TEHNICIAN PROIECTANT CAD

Clasa: a XI-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1.1. Pentru a iniţializa un ecran de desenare cu dimensiunile de 210, 297 trebuie activată comanda :

a) drawing limits ;

b) units ;

c) drafting settings ;

d) dimension ;

e) dimension style ;

# 1.2. După ce selectăm Circle din meniul DRAW, ce opţiune trebuie sa alegem  pentru a desena un cerc tangent la 2 obiecte?

# a) 2 Points ;

# b) Tan, Tan, Tan ;

# c) Tan, Tan, Radius ;

# d) 3 Point ;

# e) Center point si Diameter

1.3. Comanda EXTEND se foloseşte pentru a:

a) alungi liniile şi arcele;

b) şterge liniile;

c) copia liniile;

d) desena o elipsă;

e) şterge un cerc

1.4.Calele unghiulare sunt:

a) măsuri etalon pentru unghiuri;

b) instrumente pentru măsurarea unghiurilor;

c) aparate de măsurare pentru unghiuri;

d) metode de măsurare pentru unghiuri;

e) aparate goniometrice.

1.5.Functionarea termometrului cu rezistenta electrica are la baza:

a)Variatia rezistentei electrice

b)Transformarea caldurii in tensiune

c)Dilatarea rezistentei electrice

d)Dilatarea corpurilor solide in functie de temperatura

e)Variaţia curentului electric

1.6.Punctul de fierbere al apei, de 100 C este echivalent, pe scara Kelvin,cu :

a) 373,16 K

b) 273,16K

c) 100K

d) 473,16K

e) 223,16K

1.7. Cala plan- paralelă este:

a)o măsură de lungime cu repere

b) un instrument de măsurat

c) un aparat de măsurat

d) o măsură de lungime mixtă

e) o măsură de lungime terminală

1.8.Abaterea de la poziţia reciprocă a suprafeţelor se refera la :

a)  convexitate

b) forma poligonală

c) conicitate

d) planitate

e) coaxialitate

1.9.Asamblarile prin lipire se impart in lipituri moi si lipituri tari, in functie de :

a) rezistenta mecanica a lipiturii si a materialului pieselor lipite

b) rezistenta mecanica a materialului lipit

c) temperatura de topire a aliajului

d) rezistenta mecanica si temperatura de topire a  aliajului de lipit

e) rezistenta mecanica si conditiile de functionare ale ansamblului

1.10.Filetul metric are profilul de forma :

a) unui triunghi echilateral

b) unui trapez isoscel

c) unui triunghi dreptunghic

d) unui patrat

e) unui semicerc

2. Transcrieţi pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a,b,c,d,e,f) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals:                                                                                                       (5 puncte)

a)Măsurandul este un mijloc de măsurare

b)Metoda de masurare directa este metoda prin care valoarea masurandului este obtinuta nemijlocit si nu prin masurarea unor marimi legate functional cu masurandul.

c)Metoda interschimbabilitatii totale este o metoda simpla si economica deoarece nu sunt necesare operatii de sortare si de ajustare a pieselor

d) Comanda Fillet se poate aplica numai liniilor.

e) Cu opţiunea Arc din comanda pline (polilinie) se poate desena un cerc.

3. In coloana A sunt indicate diferite mărimi fizice, iar în coloana B, mijloace de măsurare. Scrieţi, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.	                                                            	(5 puncte)

A. Mărimi fizice                      B. Mijloace de măsurare

1. presiune			a. dinamometre mecanice

2. masă			b. cilindru gradat

3. forţă				c. balanţă analitică

4. debit			d. debitmetru

5. volum			e. vacuummetru

f. tahometru centrifugal

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

1. Enumerati cel putin cinci tipuri de asamblari demontabile utilizate in constructia de masini.

(5 puncte)

2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă, care completează spaţiile libere din următoarele afirmaţii:								          (14 puncte)

a) La lansarea în execuţie a comenzii RECTANGLE AutoCAD afişează prompterul: Specify first corner point or [Chamfer / Elevation/Fillet/Thickness/Width]. Pentru desenarea unui dreptunghi cu colţurile teşite se foloseşte opţiunea   .................(1).........................

b) Comanda PLINE e folosită pentru a desena …………………(2)…………………………

c) Marcarea mijlocului unui segment de dreaptă se face cu ajutorul tipului OSNAP…(3)…..

d) Comanda AREA permite specificarea unui număr de puncte din desen sau a unui obiect pentru care ulterior, AUTOCAD calculează  -----(4)-----  şi -----(5)------- porţiunii închise.

e) Comanda -----(6)-------- permite deformarea (alungirea) porţiunii selectate din desen, păstrând neschimbate conexiunile neafectate.

f) Comanda......(7)...........se foloseşte pentru modificarea proprietăţilor obiectelor existente.

3. Se dă mijlocul de măsurare din figura de mai jos: 			         (11  puncte)

a)  Precizaţi denumirea mijlocului de măsurare;

b) Numiţi părţile componente numerotate cu cifre de la 1 la 10.

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

Realizaţi un eseu cu titlul  „Operaţii de editare”, având în vedere următoarele cerinţe:

1. După lansarea în execuţie a comenzii Lengthen autoCAD iniţiază următorul dialog:

Command: _lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:

a) Ce realizează comanda Lengthen?

b)Câte opţiuni are comanda ?

c) Care este opţiunea implicită ?

d) Care este efectul fiecărei opţiuni ?

2. Folosind comanda Chamfer, autoCAD iniţiază următorul dialog:

Command: _chamfer

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:

a) Ce realizează comanda Chamfer?

b)Câte opţiuni are comanda ?

c) Care este opţiunea implicită ?

d) Care este efectul fiecărei opţiuni ?

3. Care este asemănarea şi deosebirea dintre comenzile TRIM şi BREAK?

4. Enumeraţi  încă patru comenzi de editare, altele decât cele precizate anterior (Lengthen, Chamfer, Trim şi Break).