OLIMPIADA –DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 30. IV. 2008

Profil :TEHNIC

Calificarea : Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Clasa: a-XII*-a Ruta progresivă

- Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu .

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore .

Subiectul. I.                                                                                                TOTAL: 20puncte

A. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Variatoarele de turaţie care măresc viteza arborelui condus se numesc :

a. transmisii cu roţi dinţate ;

b. multiplicatoare;

c. trenuri de roţi dinţate;

d. angrenaje;

e. reductoare.

2. Osiile au solicitarea principală de :

a. torsiune şi încovoiere;

b. forfecare;

c. torsiune;

d. încovoiere;

e. răsucire.

3. Comanda MLINE ajută la:

a. desenarea unui poligon regulat folosind un număr minim de coordonate;

b. permite desenarea unui inel;

c. organizează o înşiruire de puncte prin intermediul unei curbe;

d. ajută la desenarea unui set de linii paralele cu ajutorul unei singure  
                                 comenzi;

e. foloseşte la desenarea unei drepte infinite la un capăt.

4. Comanda MIRROR permite:

a. copierea unui obiect deja desenat faţă de o axă de simetrie;

b. creează o matrice pătratică oarecare;

c. modifică dimensiunea unui obiect;

d. măreşte sau micşorează grupuri de obiecte;

e. creează colţuri folosind două linii care nu sunt paralele.

- Ohmmetrele sunt aparate pentru măsurarea:

  - tensiunii electrice;

  - rezistenţei electrice;

  - diferenţei de potenţial;

  - intensităţii curentului electric;

  - forţei.

- Punctul de fierbere a apei de 1000 C este echivalent, pe scara Kelvin, cu:

  - 373,16 K ;

  - 273,16 K ;

  - 100 K ;

  - 473,16 K ;

  - 173,16 K .

- Instructajul periodic se realizează la intervale de:

  - 2 ani;

  - 1 an;

  - 1-2 ani;

  - 8 luni;

  - maxim 6 luni.

8.  După locul leziunii accidentele pot fi:

a. accidente mecanice ( entorse );

b. amputări;

c. la cap;

d. tăieturi;

e. colective.

9.Filtrele fac parte din grupa aparatelor:

a.  de comandă;

b.  de reglare;

c.  auxiliare;

d.  de control;

e.  de măsurare pentru agentul de lucru:

10. Angrenajele melc-roată melcată se folosesc când :

a. axele arborilor sunt perpendiculare în acelaşi plan;

b. arborii sunt apropiaţi;

c. transmiterea mişcării între arbori ale căror axe se încrucişează în spaţiu;

d. distanţa dintre arbori variază în limite largi;

e. axele arborilor sunt paralele

B. Transcrieţi pe foaia de concurs,cifra corespunzatoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei 
litera A daca apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F daca apreciaţi că enunţul este fals

1. Tahometru este un mijloc de măsurare pentru presiuni.

2. Motoarele hidraulice transformă energia potenţială în energie mecanică.

3. Protectia prin legarea la pamant este folosita pentru asigurarea personalului contra 
             electocutarii.

4. Etaloanele nu se folosesc pentru măsurări curente.

5.Cuplajele sunt organe de maşini, ce au rolul de a susţine alte elemente care
        contribuie la transmiterea mişcării.

C. In coloana A sunt enumerate organe de maşini , iar in coloana B rolul acestora.

Notati pe foaia de concurs asocierile corecte dintre literele si cifrele celor doua coloane.

| A. Organe de masini | B. Rolul organelor de masini |
| --- | --- |
| osii arbori lagăre cuplaje ghidaje | a) asigura legatura necesara transmiterii miscarii de rotatie b) transmit miscarea si puterea mecanică c) transmit miscarea de rotaţie si momentul de torsiune d) susţin si ghidează subansambluri în mişcarea de translaţie e) susţin alte organe ale mişcării de rotaţie f) susţin si ghidează alte organe cu mişcare de rotaţie |

Subiectul. II.                                                                                                TOTAL: 30puncte

A. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere.

    - Metoda de comparare succesivă este specifică ..............(1).................... de măsurat ................(2)........... în care au loc una sau mai multe .................(3)................... ale mărimii de măsurat.

    - Comanda pentru modificarea dimensiunii unui obiect din fereastra de lucru este ......................(4)...........

    - Formula pentru calculul debitului de masă este……(5)……

4. Mediul de muncă reprezintă totalitatea …(6)…… fizice, chimice, biologice şi 
      psihologice în care executantul îşi desfăşoară activitatea.

5.  Funcţionarea lagărelor cu alunecare se face, în majoritatea cazurilor, în regim de
       frecare ..(7) ...  .

6.  Forţele se măsoară cu aparate numite ….(8)….

7.  Aparatele cu tub Bourdon se folosesc la măsurarea ….(9)…. atât pentru lichide cât şi
      pentru ….(10)….

8. Nivelele cu bule de aer se folosesc pentru determinarea abaterilor de la poziţiile
      ....(11)... sau ...(12)...ale suprafeţerlor plane.

B.  Pentru şublerul din figură şi imaginea alăturată să se indice:

- valoarea măsurată indicată (fig.1b);

- precizia de măsurare (fig.1b);

- denumirea  părţilor componente numerotate cu cifrele:1; 3; 5; 8; 11; (fig.1a).

C.  Răspundeţi în scris următoarelor cerinţe :

1. menţionaţi patru tipuri de profile pentru cuplajul cu gheare;

2. precizaţi tipurile de ghidaje folosite din punct de vedere constructiv;

3. indicaţi trei tipuri de materiale utilizate pentru confecţionarea arborilor.

Subiectul. III.                                                                                                TOTAL: 40puncte

A. În figura de mai jos sunt reprezentate elementele unei roţi dinţate. Se cer:

1. precizaţi denumirea elementelor: Re,  Rr,  Ri,  sg,  sd,  a,  b,  p,  h ,  ( ;

2. scrieţi formulele de calcul pentru  modul şi pas circular ;

3. precizaţi care este condiţia de angrenare a două roţi dinţate;

B. Pentru variatorul de turaţie cu roţi conice din figura de mai jos se cunosc:

D = 120 mm; d = 40 m. Se se calculeze rapoartele de transmistere minim şi maxim.

C. Pentru maşina de rabotat din figura de mai jos se cer:

1. identificaţi părţile componente ale maşinii unelte.

2. precizaţi mişcările executate de maşina unealtă.