# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 30.IV.2008

Profil: TEHNIC

Calificarea: TEHNICIAN MECATRONIST

Clasa: a XII-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 								TOTAL: …20… puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1) Distribuitoarele au rolul de a:

- regla presiunea aerului;

- dirija aerul pe anumite trasee;

- limita presiunea aerului;

d)   prepara calităţile aerului

e)   cupla circuitele electrice

2) În simbolizarea tipului de distribuitor (ex. 3/2), prima cifră semnifică numărul de:

- căi (orificii);

- poziţii;

- cilindri deserviţi;

d)   tipuri de comenzi

e)   circuite de drenaj;

3) Simbolul din figură este pentru un :

a) distribuitor 4/2 deschis;

b) distribuitor 4/2 acţionat electric;

c) distribuitor 4/2 bistabil;

d) distribuitor 4/2 cu racordurile P şi R ventilate, iar cilindrii blocaţi

e) distribuitor 4/2 normal deschis

4) Notaţiile R, S, T sau 1, 3, 5 la supape, cilindri, distribuitoare sunt pentru legătura la:

- consumatori;

- sursa de alimentare;

- orificiul de drenaj;

- comandă auxiliară

- reteaua trifazata

5) Motoarele pneumatice au rolul de a:

- distribui fluidul pe diverse căi;

- transforma energia fluidului într-o energie mecanică pe care o transmit prin organele de ieşire mecanismelor acţionate;

- transforma energia fluidului într-o energie termică;

d)   regla şi controla parametrii circuitului de lucru.

e)   transforma fluidul de lucru;

6) Simbolul din figură este al unui:

- cilindru cu dublu efect cu tijă bilaterală ;

- cilindru cu dublu efect fără ajustarea cursei;

- cilindru cu dublu efect cu ajustarea cursei într-un sens;

d)  cilindru cu dublu efect cu ajustarea cursei în ambele sensuri şi inel magnetic;

e)  cilindru cu dublu efect cu tija unilaterala cu franare reglabila la un singur capat de cursa

7) Simbolul din figură este pentru:

a) supapă de sens:

b) supapă de debit;

c) supapă de sens pilotată;

d) supapă de evacuare rapidă.

e) drosel de cale

8) Presostatul:

- transformă un semnal pneumatic într-un semnal electric;

- transformă un semnal electric într-un semnal pneumatic;

- este un distribuitor;

- este o supapă de presiune

- este un regulator de debit

9) În interiorul automatului programabil toate intrările dintr-un grup sunt conectate la un nod comun. Câte noduri comune există:

a) 4,            b) 3,                 c) 2,             d)1    e)12

10)   Simbolul grafic din figură folosit în schemele limbajului LDR  reprezintă:

- bobina;

- contact ND;

- contact NI;

- temporizator

- actuator

11) Unitatea centrală a unui automat programabil este reprezentata de :

- microprocesor ;

- dispozitivele de intrare / ieşire şi microprocesor ;

- microprocesor şi controller ;

- memoria RAM şi memoria ROM împreună cu consola de programare ;

- microprocesorul şi circuitul basculant bistabil de intrare.

12) Logica booleană se mai numeşte :

- logica sistemelor ;

- logica sistemelor tehnice ;

- logica automatelor ;

- algebră de comutaţie ;

- logica evenimentelor tehnice.

13) Simbolul din desenul următor  este :

- operatorul NU ;

- operatorul de interdicţie ;

- operatorul de negaţie ;

- operatorul ŞI ;

- operatorul SAU.

14)Flexibilitatea unui sistem mecatronic se referă la :

- utilizarea elementelor componente ale sistemului în mai multe scopuri ;

- mobilitatea sistemului ;

- numărul de traductoare ;

- eficienţa robotului ;

- schimbul de informaţii.

15)Sistemele mecatronice pot comunica :

- în reţea ;

- cu fibră optică şi senzor REED ;

- numai în sistem electronic ;

- numai în sistem hidraulic ;

- prin unde modulate în frecvenţă Doppler.

16)Performanţa principală a unui automat programabil se măsoară în :

- milisecunde ;

- numărul de intrări ;

- numărul de ieşiri ;

- MIPS – million de instrucţiuni pe secundă ;

- frecvenţa de lucru.

17) Microprocesorul este :

- un circuit integrat care efectuează operaţii sub controlul unui program ;

- un circuit integrat cu memorie ;

- un circuit integrat cu memorie ROM ;

- un circuit integrat cu memorie RAM ;

- un circuit cu porţi logice care execută numai operaţii aritmetice

18) Prin actuator automatul programabil modifică într-un sistem mecatronic :

- parametrii acestuia ;

- informaţiile de intrare ;

- programul de control ;

- programul de compilare ;

- programul de temporizare.

19) Aparatele cu tub Bourdon măsoară:

a) forţa;

b) presiunea;

c) densitatea;

d) debitul

e) umiditatea

20) Simbolul din figura alăturată reprezintă un senzor:

- magnetic;

- optic;

- inductiv;

- pneumatic.

- termic

Subiectul. II. 								TOTAL: …30… puncte

1. Completaţi pe foaia de concurs semnificatia fiecarui simbol/ semn conventional :

10 puncte

| Simbol / semn convenţional | Simbol / semn convenţional |
| --- | --- |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 10 |

2. Stabiliti valoarea de adevăr ( A sau F) pentru următoarele propoziţii.        (10 puncte)

a. Aerul comprimat este relativ greu de produs şi de transportat prin reţele, este poluant şi inflamabil.

b. Forţele şi momentele oferite de motoarele pneumatice sunt mari datorită limitării presiunii de lucru.

c. Acţionările pneumatice nu sunt utilizate în industriile cu pericol de incendiu, explozii şi cu pericol de contaminare.

d. Aerul din atmosferă  conţine o cantitate de apă sub formă de vapori.

e) Supapele de siguranta au rolul de a regla viteza de deplasare a organelor de lucru.

f) Distribuitoarele pot fi comandate manual, mecanic, electric şi pneumatic.

g) Organul de ieşire al unui motor pneumatic poate fi o tijă sau un arbore.

h) În general maşinile pneumatice sunt reversibile, adică pot funcţiona ca generator (pompă) şi ca motor.

i) Motoarele pneumatice pot fi doar cu mişcare de translaţie.

j) Supapele de sens permit trecerea fluidului de lucru in ambele sensuri.

3) În coloana A sunt enumerate metodele de comandă ale distribuitoarelor, iar în coloana B simbolul. Scrieţi pe foaia de concurs, asocierea dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B                                                                                                                (10 puncte)

| A. Metode de comandă | B. Simbolul |
| --- | --- |
| 1. Comandă manuală în general | a. |
| 2. Comandă electrică sau manuală cu arc de revenire | b. |
| 3. Pedală şi pedală pornire /oprire | c. |
| 4. Comanda hidraulica | d. |
| 5. Solenoid cu o înfăşurare | e. |
| 6. Comanda directa cu presiune |  |

Subiectul. III. 								TOTAL: …40… puncte

1. Se dă echipamentul reprezentat în figura 1:                                         (25 puncte)

Fig 1

Precizaţi:

- denumirea echipamentului şi rolul funcţional;

- realizaţi simbolul echipamentului;

- denumiţi urmatoarele elementele componente si racorduri (orificiil): (1); (2); (3); (x); (s); (C1).

- descrieţi funcţionarea acestuia.

2. Pentru aparatul din Figura 2, specificaţi:…………………………………..15 puncte

a) Denumirea şi tipul aparatului;

b) Rolul aparatului;

c) Părţile componente: A,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

# Text boxes

Qp,p

Mp, ωp

Fig. 2