# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 30.IV.2008

Profil: Tehnic

Calificarea: Tehnician proiectant CAD

Clasa: a XII-a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

(10 puncte)

1. Erorile întâmplătoare sunt erori:

a) ale căror valori pot fi previzibile;	b) care apar şi variază haotic;

c) cauzate de variaţiile de temperatură;    d) determinate de construcţia mijloacelor de măsurare;          e) datorate neatentiei utilizatorului.

2.  Pentru măsurarea debitului se utilizează:

a) dinamometre;  b) debitmetre;  c) barometre;   d) termometre;  e) ohmmetru.

3. Micrometrul are precizia:

a)  0,02 mm;	 b)  0,1 mm;	c)  0,01 mm;	 d) 0,2     e) 0,15.

4.   Anularea unei comenzi în execuţie se face prin apăsarea tastei?

a)  F1;       b)  END;        c) ESC;       d) F8;         e)TAB.

5.  Comanda POLYGON desenează poligoane

a)  Convexe;      b) Concave;       c) Regulate;      d) Închise;      e) Deschise.

6.  Care opţiuni ale comenzii ARC permit desenarea unui arc de cerc ce trece          prin  trei puncte?

a)  Smart, Centre, End;        b)  Smart, Centre, Direction;

c)  Start, Second point, End;        d)  T;T.;         e)  Radius.

7.  Multiplicarea unui obiect pe 3 linii si 3 coloane se face aplicând comanda:

a) Array;       b) Mirror;         c) Scale;       d) Copy;        e) Move.

8. Stabilirea limitelor desenului se poate face cu comanda :

a) Line;	b) Limits;        c) Mline;       d) Spline;        e) Units.

9.   Având modul ORTHO activat putem desena:

a)  numai linii orizontale si verticale;        b)  orice fel de linii;

c)  numai linii drepte;        d)  numai linii curbe;        e)  numai polilinii.

10. Inch-ul, unitatea de măsură pentru lungime tolerată în SI, are valoarea:

a) 25,4 mm;   b) 25,4 cm;    c) 1854 m;    d) 10 m;     e) 1 milă.

I.2. În coloana A sunt indicate diferite mijloace de măsurare, iar în coloana B mărimi fizice aferente acestora. Scrieţi pe foaia de concurs, asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B. 					          ( 5 puncte)

| A. Mijloc de măsurare | B. Mărime fizică |
| --- | --- |
|  | Forţa |
| Voltmetru | Viteza de rotaţie |
| Dinamometru | Rezistenţa electrică |
| Manometru | Densitatea |
| Ohmmetru | Tensiunea electrică |
| Tahometru | Intensitatea curentului electric |
|  | Presiunea |

I.3. Transcrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ si notaţi în dreptul ei litera A, daca apreciaţi ca enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals .                                                                                                            ( 5 puncte)

a) A. F. Eroarea relativă este diferenţa dintre indicaţia unui mijloc de măsurare şi valoarea adevărată;

b) A. F. Măsurarea lungimii cu un comparator este o metodă de comparaţie ;

c) A. F. Comanda Array se foloseşte la desenarea unei succesiuni de linii multiple paralele;

d) A. F. Comanda   Region se foloseşte pentru crearea unei regiuni; .

e) A. F. Meniul graphic Modify conţine comenzile de desenare.

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

II.1. Completaţi spaţiile libere:

a) O primă modalitate de a transforma obiectele 2D în obiecte 3D este aceea prin care li se atribuie acestora (1)………., folosind comenzile  (2)……………….., cu opţiunea (3)……

b) Opţiunile de umbrire a suprafeţelor sunt prezentate în meniul(4)………., opţiunea(5)… sau pictograma (6)…….. din bara de instrumente.

c) Comenzile care facilitează vizualizarea dinamică a obiectelor tridimensionale sunt :(7)

…………, …………

d) Sistemul de coordonate universal nu poate fi(8)....................şi stă la baza tuturor celorlalte (9).................. coordonate create de utilizator.

e) Cu comanda Move permite (10)…………… entităţilor.

f) La realizarea unui strat simbolul când  simbolul ,,bec” este galben înseamnă că stratul este .………………(11)

g) Forma calibrelor diferă în funcţie de (12)…………….suprafeţei verificate

h) Rigla gradată se utilizează la măsurarea (13) ….. ……….

i)  Raportorul serveşte la măsurarea (14) ………………..

j)  (15) ……………… digital are precizia de 0,001 mm.

(10 puncte)

II. 2. Priviţi figura alăturată şi precizaţi:

(20 puncte)

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

III.1. Realizaţi un eseu referitor la comanda Block, având în vedere următoarele:

a) La ce se foloseşte.

b) Modurile prin care se poate lansa în execuţie această comandă.

c) Etapele parcurse pentru crearea unui bloc

d) Cum se face inserarea blocurilor

( 10 puncte)

III. 2. Prezentaţi modul în care  modelaţi  piesa din figura  următoare, în spaţiul tridimensional, precizând comenzile utilizate şi realizând schiţele  profilelor plane necesare modelării .

(30 puncte)

# Text boxes

a) denumirea mijlocului de  măsurare…………………………..

b) domeniul de măsurare……………

c) precizia………………….

d) denumiţi elemente componente:

1……………………2……………………

3………………… 4…………………

5………………… 6…………………

7……………………..