# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 30.IV.2008

Profil: MECANIC

Calificarea: TEHNICIAN TRANSPORTURI

## Clasa: a-XII-a , ruta progresiva

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 								TOTAL: 15 puncte

Alegeţi varianta de răspuns corecta

1. Lagărele hidrodinamice funcţionează cu:

a) ungere fără presiune exterioară;

b) frecare uscată;

c) frecare semilichidă;

d) ungere cu presiune exterioară;

e) elemente de rulare.

2. Asamblarea canelată poate asigura:

a) obţinerea unor raporturi mari de transmitere a mişcării;

b) transformarea mişcării de rotaţie în mişcare de translaţie;

c) transmiterea unor mişcări de rotaţie cu viteze mari;

d) transmiterea unor momente de torsiune mari;

e) transformarea mişcării de translaţie în mişcare de rotaţie.

3.Mijloacele pentru măsurat unghiuri sunt:

a)şubler,microscop,lera

b)micrometrul,cale unghiulare,şubler

c)cale unghiulare,raportor universal,raportor optic

d)raportor,echer,lere

e)compas,lere,echer

4.In România ,organismul central de coordonare metrologica este:

- Biroul Roman de Metrologie Legala

- Autoritatea Romana de Metrologie

- Organizaţia Romana de Măsurări

- Autoritatea Rutiera Romana

- Metrologia Aplicata

5.Transmisia prin lanţ se utilizează la ;

- antrenarea arborilor din cadrul mecanismului de distribuţie a motoarelor termice

- ambreiaje

- transportoare cu banda

- scripeţi

- cutia de viteze

Pentru fiecare răspuns corect se acorda 3 p

Subiectul II                                                                                                 total   35 p

II1.Să se completeze spaţiile libere :

- Punctul triplu al apei  este acea temperatură la care ……………………..

- Măsurarea vitezei unghiulare sau a turaţie se face cu ajutorul……….

- Măsurile din sticlă utilizate pentru măsurarea cantităţilor mici de lichid se numesc………

- Precizaţi autoritatea competenta din subordinea Ministerului Transporturilor ,cu drept de inspectie si control al indeplinirii conditiilor de operare a transporturilor feroviare................

- In functie de  sistemul de propulsie , navele de transport fluvial pot fi ......................

Se acorda cate 3p pentru fiecare răspuns corect

II .2.In coloana A sunt indicate ansambluri , iar in coloana B sunt elemente componente ale acestora. Asociati numerelor din coloana A , literele corespunzatoare din coloana B:

| A (ansambluri) | B (elemente componente) |
| --- | --- |
| 1.Mecanismul de distributie | a.intinzator hidraulic |
| 2.Pompa de ulei | b.chiulasa |
| 3.Lagar cu alunecare | c.supapa cu bila |
| 4.Organe motoare mobile | d.rulment |
| 5.Lagar cu rostogolire | e.cuzinet |
|  | f.piston |

Pentru fiecare asociere corecta se acorda 2p      total 10p

II3 Transcrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ si notaţi în dreptul ei litera A daca apreciaţi că enunţul este adevărat sau F dacă apreciaţi ca enunţul este fals

- Caile ferate normale din Romania au ecartamentul de 1524 mm.

- O cală plan paralelă este un etalon de conservare pentru lungime

- Aparatele goniometrice sunt mijloace de măsurare pentru unghiuri

- Omologarea reprezintă documentul prin care se atesta ca operatorul rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate.

- Licenţa de execuţie este documentul eliberat de Registrul Auto Roman pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri sau calatori .

Pentru fiecare răspuns corect se acorda 2p

Subiectul III                                                                                    40p

Sa se alcătuiască un eseu cu tema  “Sistemele de transport “ care să cuprindă :

- Definiţia sistemului de transport (10p)

- Tipurile de sisteme de transport (10p)

- Elementele componente ale  sistemului  de transport  (8p)

- Mijloacele de transport,specifice fiecărui sistem în parte (12p)