OLIMPIADA –DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 30. IV. 2008

Profil :TEHNIC

Clasa: a-X-a

- Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu .

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore .

Subiectul I                                                                             		TOTAL: 20 puncte

SI.1.Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:                  (10 p.)

- Rezistenţa echivalentă a trei rezistoare cu  R = 2 Ω, conectate în paralel este:

- 6 Ω;

- 8 Ω;

- 2/3 Ω;

- 3/2 Ω;

- 20 Ω.

- Liniile ajutătoare sunt aşezate faţă de linia de cotă:

- paralel;

- perpendicular;

- oblic;

- la 45º;

- înclinat.

- Lungimea nu poate fi măsurată cu:

- ruleta;

- micrometrul;

- raportorul;

- rigla rigidă;

- şublerul.

- Vederea de sus se aşează pe desen :

- deasupra proiecţiei laterale;

- deasupra proiecţiei principale;

- sub proiecţia principală;

- la dreapta proiecţiei principale;

- la stânga proiecţiei principale.

- Caracteristicile mecanice ale materialelor depind de:

- natura materialului, modul de solicitare, temperatură şi timp;

- numai de direcţia de acţiune a forţelor;

- numai de natura materialului;

- modul de rezemare a piesei şi modul de solicitare;

- de forma şi dimensiunile piesei;

- Precizaţi care dintre mărimile de mai jos sunt mărimi ale câmpului electric:

- inducţia electrică;

- greutatea specifică;

- debitul;

- acceleraţia;

- viteza unghiulară.

- O dimensiune de 2 500 mm reprezentată la scara 1:10 este de:

- 250 mm;

- 25 000 mm;

- 2 500 mm;

- 25 mm;

- 2,5 mm.

- Eroarea de paralaxă este:

- eroare de citire;

- eroare cauzată de forţa de măsurare;

- eroare de aparat;

- eroare cauzată de variaţia de temperatură;

- eroare relativă.

9.    În relaţia de calcul Δl = N·l / E·A, produsul E·A se numeşte:

a.    modul de elasticitate longitudinal;

b.    moment de inerţie;

c.    modul de rezistenţă;

d.    rigiditate la întindere, respectiv la compresiune;

e.    moment încovoietor.

  - Sunt proprietăţi mecanice ale materialelor:

- magnetismul şi duritatea;

- fuzibilitatea şi rezistenţa la uzură;

- densitatea şi elasticitatea;

- duritatea şi rezilienţa;

- turnabilitatea şi plasticitatea.

SI.2. În coloana A sunt indicate diferite Simboluri ale unităţilor de măsură, iar în coloana B Mărimile măsurate . Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifrele  din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B:                                                      (5p.)

| A. Simboluri ale unităţilor de măsură | B. Mărimile măsurate |
| --- | --- |
| 1. kg 2. m 3. A 4. K 5. s | a. intensitatea curentului electric b. timpul c. lungimea d. masa e. temperatura termodinamică f. intensitatea luminoasă |

SI.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ ( a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.                                                                                                            (5p.)

- Şublerul este un mijloc pentru măsurat lungimi prevăzut cu şurub micrometric.

- Din ansamblul unui aparat sunt solicitate electric în special izolaţia, dispozitivele de stingere a arcului electric şi circuitele magnetice.

- Filetul interior sau exterior se poate termina cu ieşire sau cu degajare.

- Cristalele lichide se solidifică natural numai la anumite temperaturi şi presiuni.

- Axa instantanee de rotaţie este paralelă cu planul fix şi trece prin centrul instantaneu de rotaţie.

Subiectul II                                                                              		TOTAL: 30 puncte

SII.1.  Scrieţi pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere.   (10 p.)

- Eroarea absolută de măsurare reprezintă diferenţa dintre valoarea  … (1) … şi valoarea … (2) … .

- Se numeşte străpungere formarea unui … (3) … conductor de electricitate prin interiorul unui … (4) …solid, lichid sau gazos.

- Cota reprezintă … (5) … numerică a  dimensiunii elementului … (6) …, înscrisă direct pe desen.

- Mecanismul este un … (7) … tehnic alcătuit din elemente componente legate între ele cu scopul de a … (8) … sau transforma mişcarea.

- Coroziunea este un proces de … (9) … lentă şi progresivă a materialelor metalice, de la suprafaţă spre interior, sub acţiunea mediilor … (10) … active .

SII.2. Efectuaţi următoarele  transformări :

a. 450 = ……g  = ……..rad

b. 6,2MPa = ......... Pa = ……. daN/cm2

c. 33nF  = .......... μF = ........... pF

d. 10m3/h = ….. dm3/sec = ….. l/sec

e. 7800kg/m3 = …….. g/cm3

SII.3. În figura de mai jos este reprezentat un micrometru de exterior. Precizaţi denumirea elementelor numerotate de la 1 la 5

Subiectul III                                                                                              TOTAL: 40 puncte

SIII.1. Să se verifice bolţul din figură, dacă: forţa de solicitare este N = 30kN, diametrul boţului d = 2cm, rezistenţa admisibilă la forfecare ζa = 50MPa.

Precizări:  - Calculele se vor efectua în unităţi de măsură S.I.

(15 p.)

SIII.2.      (25 p.)

Un rezistor cu rezistenţa R1= 600Ω  este legat în serie cu  un alt  rezistor cu rezistenţa R2= 400Ω la o tensiune electrică U=90V. Un voltmetru legat la capetele lui R1 indică valoarea U1=45V.

Determinaţi:

- Intensitatea curentului I1.

- Rezistenţa electrică a voltmetrului Rv