Problema 2 -  placare

-descrierea soluţiei –

Se citesc datele de intrare folosind un vector A, care va retine, succesiv, câte o linie a fişierului de intrare.

Construim solutia printr-o parcurgere a datelor de intrare. Folosim ca memorie auxiliara o matrice RESTURI cu doua linii si 300 coloane. Pentru fiecare poziţie J,  RESTURI[1,J] va memora valoarea asociată unei plăci întâlnite pe una din liniile anterioare, iar RESTURI[2,J] va memora numărul ramas de linii pe care se aşează placa respectivă.

Pe linia o linie oarecare I,  a codificarii, sunt posibile trei situaţii:

- dacă există placă verticală pe coloana curentă, ce ocupa spaţiu şi pe linia I, se va memora valoarea corespunzătoare acelei plăci scăzându-se cu o unitate valoarea de pe linia 2 a matricei auxiliare RESTURI.

- daca nu, se citeste urmatoarea valoare din vectorul A de pe coloana I şi se “aşează” placa gasită pe linia I, orizontal dacă valoarea este pozitivă sau vertical dacă valoarea este negativă; în acelaşi timp se actualizează matricea RESTURI, în cazul în care placa este asezată pe verticală;

- în al treilea caz, singura valoare de pe linia curenta este 0, aceasta însemnând că pe această linie a placării există doar placi verticale plasate pe liniile anterioare; pentru aceasta e suficient să plasăm valorile memorate în matricea RESTURI, actualizând RESTURI[2,J].

Procedeul se repetă pentru fiecare linie a codificării.

Utilizarea unor tablouri bidimensionale pentru construirea imaginii placării determină obţinerea a 80 de puncte, datorită dimensiunilor prea mari ale acestora.

Observaţie: Algorimul nu necesită tehnici de programare şi este insprirat din definiţia tabelelor HTML, în care o celulă se poate extinde pe mai multe linii sau coloane. Programul simulează modul in care tabelul este interpretat de browser şi afisat pe ecran ca pagină web.