Problema 2 – Project management

Autor: drd Pătcaş Csaba

Descrierea soluţiei

Algoritmul ce trebuie folosit pentru rezolvarea problemei se numeşte în literatură “Critical Path Method”.

Prima dată se construieşte graful dependenţelor şi se adaugă două noduri auxiliare, care vor reprezenta momentul de îınceput şi momentul de sfârşit al proiectului. Aceste noduri le putem numerota, de exemplu, cu 0 şi n + 1.

Al doilea pas este nivelarea grafului: va trebui să aranjăm nodurile pe nivele, astfel încât o muchie să arate întotdeauna dinspre un nivel inferior spre un nivel superior. Acest pas se poate rezolva prin multe metode, de exemplu algoritmul clasic al sortării topologice. Dacă se omite acest pas şi se consideră nodurile în ordinea 1, 2,...,n se pot obţine 50 de puncte.

Ultimul pas este calcularea valorilor cerute. Dacă notăm cu earliestk momentul minim în care poate începe faza k şi latestk momentul maxim în care poate începe faza k  fără să schimbe timpul total al proiectului, recurenţele sunt uşor de dedus:

earliest0 = 0

earliestk = max(earliestj + timpj), k depinde de j

latestn = earliestn

latestk = min(latestj − timpk), j depinde de k

Valorile earliest se vor calcula în ordinea crescătoare a nivelelor, iar cele latest în ordinea descrescătoare a nivelelor. Folosind reprezentarea grafului cu matrice de adiacentă, complexitatea finală este O(n2). Dacă se folosesc liste de adiacentă, trebuie reţinut şi graful transpus, astfel complexitatea finală se poate reduce la O(m). Ambele metode obţin punctaj maxim.