# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 14.IV.2009

Profil: TEHNIC I

Calificarea: TEHNICIAN PROIECTANT CAD

### Clasa:	a XII-a

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20  puncte

I.1 Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. (10 x 1p = 10p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

1. a)	2. a)	3.c)	4. d)	5. c)	6. b)	7.d)      8. b)	9.c)	10.d)

I.2 Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. (5 x 1p = 5p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p;

1. A)	2. F)	3.A)	4. A)	5.F)

I.3 Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. (5 x 1p = 5p) ); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p;

1. d)	2.b)	3. e)	4.a)     5. c)

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

II. 1.     								10 puncte

- CHAMFER;

Pentru răspuns corect se acordă 1  punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

- creeaz( matrice polare şi  ortogonale în 3D;

Pentru răspuns corect se acordă 2p.; pentru răspuns parţial corect sau incomplet 1 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

c.		reuniunea  - UNION;

intersec(ia - INTERSECT;

sc(derea - SUBTRACT.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.  (3  x 1p = 3p)

d.  32,70 mm;

Pentru răspuns corect se acordă 2p; ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

e. 20 diviziuni.

Pentru răspuns corect se acordă 2p; ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

II. 2. Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. (5 x 2p = 10p); pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

1.RECTANGLE

2. fizică

3. TEXTSTYLE

4. divizare, împărţire;

5. 3DMESH.

II. 3. Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. (5 x 2p = 10p) ; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

- manometru cu tub Bourdon;

- presiunea;

- Pa sau ;

- 2- element elastic sau tub Bourdon,

5- sector dinţat.

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

III.1. 											20 puncte

- Arc - lanseaz( o alt( list( de op(iuni:

Angle / CEnter / Close / Direction / Half width / Line / Radius / Second point / Undo / Width / <End point of arc>:

  - Angle - se precizeaz( unghiul la centru corespunz(tor arcului;

  - CEnter - se precizeaz( centrul arcului (i apoi se construie(te arcul printr-unul din procedeele cunoscute;

  - Close - realizeaz( (nchiderea automat( a arcelor de cerc;

  - Direction - permite modificarea direc(iei spre care va porni arcul prin selectarea unui punct pe direc(ia dorit(;

  - Half width - permite precizarea jum(t((ii grosimii totale a poliliniei;

  - Line - se revine la segmentele de dreapt(;

  - Radius - se precizeaz( m(rimea razei;

  - Second point - se construie(te arcul prin precizarea a trei puncte ale sale;

  - Undo - (terge ultimul arc desenat dintr-o polilinie; f(r( p((sirea comenzii;

  - Width - se precizeaz( grosimea poliliniei.

Pentru  fiecare răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. (10 x 1p = 10p)

- Close - (nchide automat ppolilinia, conect(nd ultimul punct cu primul.

Pentru răspuns corect se acordă 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

- Half width - se precizeaz( jum(tatea grosimii de (nceput (i de sf(r(it. Dac( se introduc valori diferite se vor ob(ine segmente sau arce care se sub(iaz( sau se (ngroa((.

Pentru răspuns corect se acordă 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

- Lengh - se deseneaz( un segment de dreapt( de lungime dat( pe aceea(i direc(ie cu cel anterior, sau tangent la arcul desenat anterior.

Pentru răspuns corect se acordă 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

- Undo - (terge din polilinie ultimul segment desenat.

Pentru răspuns corect se acordă 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

- Width - se precizeaz( grosimea poliliniei, preciz(nd grosimea de (nceput (i de sf(r(it.

Pentru răspuns corect se acordă 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

III.2. 										20 puncte

  - (5p)

Pentru  fiecare răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. (5 x 1p = 5p)

Command: Circle- (Φ 140 mm, conturul flansei);

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Command: Circle- (Φ 100 mm, cercul pe care sunt plasate cele 4 gauri);

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Command: Circle- (Φ 20 mm, una din gaurile din flanşă);

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Command: Array- polar,( pentru plasarea celorlalte trei gauri pe flanşă).

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

  - (2p)

Command: Extrude- (cu inaltimea de 20 mm);

Pentru răspuns corect se acordă 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

  - (2p)

Command:Gouraud Shaded

Pentru răspuns corect se acordă 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

  - (11p)

Command: Subtract- extragerea din flansa a volumelor celor 4 găuri;

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Command: Cylinder- realizarea cilindrului vertical exterior de Φ50 mm;

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Command: Cylinder- realizarea cilindrului vertical interior de Φ30 mm;

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Command: Union- se ceeaza solidul compus din flansa si cilindrul vertical exterior;

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Command: Subtract- se extrage din solidul anterior, cilindrul interior;

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Command: Cylinder- realizarea cilindrului orizontal exterior de Φ40 mm;

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Command: Cylinder- realizarea cilindrului orizontal interior de Φ25 mm;

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Command: Union- se ceeaza solidul compus din flansa, cilindrul vertical si cilindrul orizontal exterior;

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Command: Subtract- se extrage din solidul anterior, cilindrul orizontal interior de Φ25 mm;

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Command: Fillet, unde se alege raza de racordare, R= 5mm si se selecteaza muchia care va disparea prin racordare;

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Command: Chamfer,unde se aleger Dist1=3 si Dist2=3, se selecteaza o fata a modelului care contine muchia ce va fi tesita iar in final se va selecta muchia care va fi tesita;

Pentru răspuns corect se acordă 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.