# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 14.IV.2009

Profil: Tehnic

Calificarea: Tehnician mecatronist

Clasa: XII

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I. 								TOTAL: 20 puncte

  - 1.d									10 puncte

2.a

3.b

4.b

5.d

6.d

7.c

8.c

9.a

10.a

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

1.2.       a.A,    b.A,    c.F							6 puncte

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

1.3.	1.e									4 puncte

2.c

3.d

4.b

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Subiectul II. 								TOTAL: 30 puncte

2.1.  1 – comutare								5 puncte

2 - mizerie

3 - mișcării

4 - 200

5 - reglare

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

2.2. „Punctul de rouă” este temperatura maximă la care apa sub formă de vapori, existentă într-un spaţiu oarecare, începe să condenseze pe suprafaţa obiectelor înconjurătoare.

2 puncte

Pentru răspuns corect, complet, se acordă 2p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

2.3.										5 puncte

- Braţul robotului

- Motoare şi componentele acestora

- Controller

- Consolă de programare (Teach panel)

- Mână mecanică sau unelte

- Instalaţii pentru asigurarea de siguranţei în exploatare

- Sistem intern de senzori şi traductoare

- Sistem extern de senzori şi traductoare

Pentru oricare 5 răspunsuri corecte şi complete din listă de mai sus, se acordă câte un 1p.pentru fiecare răspuns corect; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

2.4. 										15 puncte

a.(3p.) 1 - Senzori;	2 – Actuatoare,  A – Unitatea principală de procesare

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p.; pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

b. (2p.) Procesarea semnalelor este efectuată de unitatea centrală, în concordanţă cu programul stocat în memorie.

Pentru răspuns corect, se acordă 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

c. (10p)

- Modulul de intrare are funcţia de a transforma semnalele primare în semnale care pot fi procesate  de automatul programabil şi de a le transfera la unitatea centrală.

- Modulul  de ieşire converteşte semnalul automatului programabil într-un semnal adecvat pentru elementul activ.

Pentru fiecare răspuns corect şi complet, se acordă câte 5p.; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

2.5. (3p)        101011 + 001101=111000

43 + 13=56

Pentru fiecare răspuns corect şi complet, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Subiectul III. 								TOTAL: 40 puncte

3.1. 										6 puncte

a) cilindru cu membrană elastic

Pentru fiecare răspuns corect şi complet, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

b) 1-capacul cilindrului;

2-camasa;

3-membrana;

4-resortul de revenire

5-tija;

Pentru fiecare răspuns corect şi complet, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

3.2. 									14 puncte

a) Supapa de selectare sau element logic SAU                      4 puncte

Pentru răspuns corect şi complet, se acordă câte 4p.; pentru răspuns parțial corect 2 puncte pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

b)                                                                                      4 puncte

Dacă orificiile X şi Y sunt alimentate la aceeaşi presiune P, la orificiul A va curge fluid având presiunea P, orificiile de alimentare putând fi X sau Y sau X şi Y.

Dacă este alimentat numai orificiul X sau numai orificiul Y, orificiul nealimentat este obturat, iar orificiul alimentat este conectat la orificiul A.

Dacă sunt alimentate ambele orificii de comandă X şi Y, dar la presiuni diferite, în A vom avea presiunea cea mai mare, din acest motiv supapa fiind numita  “de selectare”.

Pentru răspuns corect şi complet, se acordă câte 4p.; pentru răspuns parțial corect 2 puncte pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

c)

| X | Y | A |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Pentru răspuns corect şi complet, se acordă câte 4p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

d)

Pentru răspuns corect şi complet, se acordă câte 4p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

3.3.   a) medicina, farmacie, industrie autoturisme, agricultura, construcții, armată, aeronavă, etc

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia  se acordă 0p.

b) 6								2 puncte

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p.

c) X, Y, Z							3 puncte

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p.

d)								10 puncte

- Comunicaţia cu operatorul

- Suport pentru programare

- Gestiunea programelor

- Interpretarea programelor

- Coordonarea articulaţiilor pentru mişcarea programată a effector-ului.

- Calcularea automată a valorilor de poziţionare pentru coordonatele axelor (articulaţiilor)

- Realizare reglării automate a poziţiilor fiecărei axe conform cu valorile de poziţionare calculate

- Modificare valorilor de poziţionare axe (de către senzori sau comenzi externe)

- Generarea de informaţii pentru echipamentele periferice (auxiliare)

- Comunicaţia cu alte maşini din celula de lucru

- Asigurarea şi menţinerea unor condiţii de siguranţă

Pentru oricare 5 răspunsuri corecte şi complete din listă de mai sus, se acordă câte un 2p.; pentru răspuns parțial corect 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.