OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 17.IV. 2009

PROBA PRACTICĂ

Profil :Tehnic

Specializare : Tehnician proiectant CAD

Clasa: a XI- a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I					                                                         TOTAL: 40 puncte

Se consideră desenul din figura de mai jos:

- Să se realizeze desenul din figură folosind coordonate polare. Se va pleca din punctul de coordonate (50,20), sensul de parcurgere fiind cel indicat pe figură.

- Să se salveze desenul cu denumirea CONTUR1.dwg într-un folder creat pe desktop având ca denumire numele vostru;

- Să se treacă în modul text pentru vizualizarea comenzilor folosite şi să se salveze acestea prin copiere într-un  fişier numit COMENZI.txt în folder-ul mai sus creat.

SUBIECTUL I	I				                                                      TOTAL: 50 puncte

II.1 Să se definească următoarele Layere:

| Nr. | Denumire | Culoare | Tip linie | Grosime linie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Linie axe | Red | DASHDOT2 | 0,15 mm |
|  | Linie întreruptă subţire | White | DASHED2 | 0,15 mm |
|  | Linie contur | White | continous | 0.40 mm |
|  | Linie continuă subţire | White | continous | 0,15 mm |
|  | Linie cote | Blue | continous | 0,15 mm |
|  | Linie întreruptă groasă | White | DASHED2 | 0,40 mm |
|  | Linie hașură | Magenta | continous | 0,15 mm |

II.2 Să se definească un stil de text cu denumirea Style 1 cu următoarele caracteristici:

Font Name: Times New Roman; Font Style: regular; Height: 4

II.3 a. Utilizând Layerele și stilul de text definite să se realizeze următorul desen tehnic plecând de la punctul P1 (85,100) înscriind textul specificat în partea de jos a acestuia.

Observație: desenul nu trebuie cotat; se va indica și nota traseul de secționare.

- Se va încadra desenul într-un format A4 (210X297);

- În formatul A4 să se traseze conturul formatului la o distanță de 10 mm față de margini;

- Să se salveze desenul cu denumirea PLACĂ.dwg în folderul creat pe desktop.

OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 13.IV. 2007

PROBA PRACTICĂ – BAREM DE CORECTARE

Profil :Tehnic

Specializare : Tehnician proiectant CAD

Clasa: a XI- a

SUBIECTUL I					TOTAL: 40 puncte

- Pentru stabilirea coordonatelor polare se acordă câte 2 puncte.

Coordonate relative polare

Command: Line 50,20 @20<90 @65<0 @20<90 @28.28<135 @30<90 @46.1<49 @20<0 @30<-90 sau 30<270 @15<0 @10<90 @30<0 @98.62<240 @25<0 @20<270 C

- 4 p.

- 4 p.

SUBIECTUL II				                                                      TOTAL: 50 puncte

II.1. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare Layer creat.

II.2. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare element al stilului de text

II.3.a. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare comandă utilizată.

Command: l LINE Specify first point: 85,100

Specify next point or [Undo]:  <Polar on> 82

Specify next point or [Undo]: 100

Command:  FILLET

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000

Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: r Specify fillet radius

<0.0000>: 5

Command:  FILLET

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 5.0000

Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:

Command: _chamfer

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: d Specify

first chamfer distance <0.0000>: 10 Specify second chamfer distance <10.0000>:

Command:  CHAMFER

Command: c CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: 30

Specify radius of circle or [Diameter]: 20

Command: l LINE Specify first point: 6

Command: _mirror

Command: _trim

Command: l LINE Specify first point:

Command: _polygon Enter number of sides <4>: 6

Specify center of polygon or [Edge]: 50

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:

Specify radius of circle: 9

Command: _rotate

Command: _rotate

Specify rotation angle or [Reference]: 30

Command: _mirror

Command: l LINE Specify first point:

Command: _polygon Enter number of sides <6>:

Specify center of polygon or [Edge]: 50

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:

Specify radius of circle: 9

Command: _rotate

Command: l LINE Specify first point:

Specify next point or [Undo]: 22

Command: l LINE Specify first point:

Command:  LINE Specify first point:

Command:  LINE Specify first point:

Command:  LINE Specify first point:

Command: _bhatch

Command: l LINE Specify first point:

Command:  LINE Specify first point:

Command: c CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]:

Specify radius of circle or [Diameter] <20.0000>:

Command: l LINE Specify first point:

Command:  LINE Specify first point:

Command: _trim

Command: Text

II.3.b 3 p.

II.3.c 4 p.

II.3.d 3 p.