# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 14.IV.2009

Profil: Tehnic

Calificarea: Tehnician proiectant CAD

Clasa:a XI-a.

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I

I.1.								TOTAL: 20 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Linia în care se pot introduce comenzi de la tastatură se numeşte:

a) Status Bar;

b) Properties Toolbar;

c) Command Line;

d) Display .

2. Funcţionarea termocuplurilor ca traductoare de temperatură se bazează pe:

a) variaţia rezistenţei electrice a unui conductor cu temperatură;

b) dilatarea corpurilor lichide sau solide ca urmare a creşterii temperaturii;

c) efectul termoelectric;

d) efectul Joule.

3. Opţiunea comenzii RECTANGLE care determină desenarea unui dreptunghi

cu colţurile rotunjite este:

a) Fillet;

b) Chamfer;

c) Thicknes;

d) Array.

4.Modificarea scării obiectelor se face cu comanda:

a) stretch;

b) trim;

c) extend;

d) scale.

5. Lustruirea este o operaţie pregătitoare a asamblării şi se execută:

a) pentru o precizie dimensională foarte ridicată cu ajutorul unor bare abrazive de granulaţie fină;

b) pentru înlăturarea bavurilor cu ajutorul unor scule abrazive;

c) pentru creşterea rezistenţei la uzură şi coroziune cu ajutorul periilor şi pastelor abrazive;

d) pentru corectarea suprafețelor cu ajutorul unor bare abrazive.

6. Cu aparatele goniometrice se măsoară:

- grosimea pieselor paralelipipedice;

- lăţimea pieselor paralelipipedice;

- greutatea pieselor paralelipipedice;

- unghiurile.

7. Formatul de tastare a coordonatelor @x,y este folosit pentru :

- Coordonate polare absolute;

- Coordonate polare relative;

- Coordonate carteziene relative;

- Coordonate carteziene absolute.

8. Ciclograma de asamblare se realizează:

- la producţia de serie mare şi masă;

- la produsele unicat;

- la producţia specială;

- în toate cazurile.

9. Sistemul principal de coordonate din AutoCAD se numeşte:

a)  sistem plan – paralel de axe;

b)  sistem UCS ( User Coordinate System);

c)  sistem de repere fixe;

d)  WCS (World Coordinate System).

10. Comanda de editare ALIGN permite:

a)  Mutarea şi rotirea unuia sau mai multor obiecte, pentru alinierea lor cu un

obiect în două puncte indicate

b)  Mutarea, rotirea şi scalarea, în acelaşi timp, a unuia sau mai multor obiecte,

între două puncte precizate;

c)  Numai mutarea unui obiect, pentru alinierea lui cu un alt obiect, într-un punct

precizat;

d) Numai rotirea unui obiect, pentru alinierea lui cu un alt obiect, cu un unghi precizat.

I.2.

Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.

- Raportarea distanţelor şi unghiurilor se face cu comanda DIST;

- Unităţile pentru lungimi din Autocad sunt: decimal,arhitectural, engineering, fracțional;

- Măsurile indirecte explicit sunt utilizate atunci când mărimea care se măsoară indirect depinde de cele direct măsurabile printr-o relație explicită;

- Apelarea desenării unui inel sau cerc plin se face cu comanda circle;

- Refacerea obiectelor şterse se face cu comanda Oops.

I.3.

În coloana A sunt indicate operaţii de pregătire a reperelor în vederea asamblării, iar în coloana B sunt notate sculele utilizate. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B:

| A. Operaţii de pregătire | B. Scule |
| --- | --- |
| 1. Filetare interioară | a. burghiu |
| 2. Retuşare | b. alezor |
| 3. Găurire | c. trusa de pile |
| 4. Răzuire | d. bara abrazivă |
| 5. Alezare | e. răzuitor |
|  | f. tarod |

Subiectul II 								TOTAL: 30 puncte

II.1

# Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere:

# Rotirea unui obiect cu un anumit unghi se face cu ajutorul comenzii ..........1..........

# Măsurarea constă într-o succesiune de operaţii experimentale, realizate pentru determinarea ……2…... unei mărimi .

# Comanda Offset creează ……3….. şi curbe paralele.

# Comanda Grid afişează o reţea de ……4……

# Comanda ARRAY creează copii multiple ale unui obiect, intr-o reţea .......5...... sau polară.

II.2

# Enumerați cele 5  metode de asamblare.

# Enumeraţi 5 comenzi de editare ale obiectelor în AutoCAD.

II.3.

Se consideră mijlocul de măsurare din figura de mai jos:

- Denumiţi mijlocul de măsurare;

- Precizați mărimea fizică măsurată cu acest mijloc de măsurare și unitatea de măsură din S.I.

- Precizaţi principiul de funcționare;

- Denumiţi elementele numerotate cu 1,2,3 de pe desen.

Subiectul. III. 								TOTAL: 40puncte

III.1

Pe desenul de execuţie a unei piese întâlniţi cota de 20,45 mm. Indicaţi:

- Ce mijloace de măsurare se pot folosi pentru măsurarea cotei precizate.

- Motivaţi alegerea făcută.

- Enumeraţi elementele constructive ale unuia dintre mijloacele de măsurare alese

III.2.

Precizaţi care sunt comenzile de desenare, editare și dimensionare necesare pentru obţinerea desenului din imaginea următoare.  Pentru fiecare comandă arătați ce rol are.