# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 14.IV.2009

Profil: Tehnic I

Calificarea:TEHNICIAN MECATRONIST

Clasa: a XI a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I. 								TOTAL: 20 puncte

- Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:        10 puncte

1. Materialul pentru roți de fricțiune trebuie să aibă:

  - conductibilitate termică bună;

  - sudabilitate foarte bună;

  - coeficient de frecare redus;

  - rezistență la presiunea de contact.

2. Arborii au funcţia principală de:

- transmitere de puteri şi momente de torsiune;

- susţinerea elementelor montate pe ei;

- susţinerea roţilor dinţate;

- amortizarea șocurilor.

3. Aparatele goniometrice pentru măsurarea unghiurilor sunt:

- nivelele cu bulă de aer, microscopul de atelier, riglele sinus;

- raportoarele, nivelele cu bulă de aer, capetele divizoare, microscoape;

- rigla sinus, rigla tangentă, raportoarele, echerele;

- echerele, calele unghiulare, raportoarele.

4. Unitatea cea mai simplă formată din două sau mai multe piese îmbinate într-una singură,    se numeşte:

- reper;

- mecanism;

- complet;

- piesă.

5. Din grupa măsurilor de lungimi terminale face parte și:

- rigla ;

- ruleta;

- metrul etalon;

- calibrul.

6. Mașina care face conversia energiei electrice în energie mecanică se numește:

- autotransformator;

- convertizor electric rotativ;

- motor electric;

- transformator.

7. Rezistenţa adiţională montată în serie cu aparatul se calculează cu relaţia:

  - rad = ra·(n – 1);

  - rad = ;

  - rad = ;

  - rad = rv ·(1 - n);

8. Comanda POLYGON se foloseşte pentru desenarea:

- Unui poligon convex oarecare;

- Unui poligon regulat considerat ca un singur obiect;

- Unui poligon regulat, fiecare latură a poligonului constituind un obiect;

- Un poligon concav.

9. După ce selectăm CIRCLE din meniul DRAW, ce opţiune nu trebuie să alegem                  pentru a desena un cerc ?

- 2 P ;

- R,R,T ;

- T, T, R ;

- 3 P.

10. Introducerea în construcţia mecanismelor a unor elemente compensatoare, care permit variaţia dimensiunilor unui element al asamblării, se numeşte:

- metoda reglării;

- metoda ajustării;

- metoda sortării;

- metoda interschimbabilităţii totale.

B. Transcrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi F, dacă apreciaţi că este fals.

5 puncte

- Debitul caracteristic (nominal)  al unui apometru, reprezintă cantitatea minimă de lichid ce trece prin contor timp de o oră.

- Osiile sunt organe de mașini care transmit momente de torsiune, iar solicitarea principală este întinderea.

- Penele disc se folosesc pentru transmiterea de momente de răsucire mici sau ca pene de fixare.

- Comanda DONUT mută desenul, fără a avea efect asupra scării de afișare.

- Numai materialele izolatoare pot fi detectate prin intermediul senzorilor de proximitate inductivi.

C. Stabiliți corespondența dintre elementele din coloana A – Organe de mașini,

cu cele din coloana B – Părți componente ale acestora.  				5 puncte

A  - Organe de mașini                               B – Părți componente

1. Lagăr cu rostogolire a. cuzinet 2. Arbore b. tronson intermediar 3. Osie c. fus maneton 4. Cuplaj permanent d. disc de presiune 5. Lagăr cu alunecare e. colivie f. manșon cilindric

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

1. Definiți rezoluția unui mijloc de măsurare.						        2 p.

2.  Enumerați patru avantaje  ale transmisiilor cu roți dințate.			        8 p.

3.  Scrieți pe foaia de concurs informația corectă care completează spațiile libere :       10 p.

a. Adaosul de prelucrare îndepărtat la operația de alezare este de ……. și se realizează la una sau două treceri.

b. Elementul de bază care intră în calcul la metoda interschimbabilității totale este ......... totală.

c. Comanda .............. permite deformarea (alungirea) porţiunii selectate din desen, păstrând neschimbate conexiunile neafectate.

d. Sensibilitatea este …….…. .. dintre variaţia mărimii de ieşire observată la aparat şi variaţia mărimii de intrare care a generat-o.

e. Comanda AREA permite specificarea unui număr de puncte din desen sau a unui obiect pentru care ulterior, AUTOCAD calculează  aria  şi ..................  porţiunii închise.

4. Se dă mijlocul de măsurare din figura de mai jos: 			                    10 p.

  - Precizaţi denumirea mijlocului de măsurare.

  - Indicați mărimea fizică măsurată cu acesta și unitatea de măsură.

  - Numiţi părţile componente numerotate cu  1, 3, 4, 6, 7, 8.

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

1. Se dă diametrul nominal al unui arbore drept N=60 mm, având as = 0,044 iar ai = - 0,022. Sa se calculeze :                                                                                              10 puncte

- diametrul maxim ;

- diametrul minim ;

- toleranța .

2.  În figura de mai jos este reprezentată instalaţia de măsurare electrică a temperaturii.

30 puncte

Cerințe:

- Definiţi instalaţia de măsurare.

- Arătați ce devine instalația dacă numărul aparatelor se reduce la unu.

- Clasificați instalațiile și sistemele de măsurare după funcțiile îndeplinite.

- Precizați tipurile de aparate de măsurat dintr-o instalaţie de măsurare în funcţie de rolul pe care îl au.

- Indicați ce este amplificatorul de măsurat.

- Caracterizați tipurile de aparate indicatoare utilizate în instalaţiile de măsurare şi modul de afişare a rezultatului măsurării.

- Prezentați denumirea mijloacelor de măsurat din instalația de măsurare, după forma semnalului.

# Text boxes

T

T

T

Termometru

cu

rezistenţă

Punte de

măsurat

Amplificator

de

măsurat

Indicator

R

U

I