# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 14.IV.2009

Profil: Tehnic

Calificarea: Tehnician mecatronist

Clasa: XII

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I. 								TOTAL: 20 puncte

1.1. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect.  	(10p)

- Avantajul acţionărilor pneumatice este:

- viteze de lucru mici;

- randament foarte ridicat;

- reglarea foarte precisă a vitezelor mici;

- viteze de lucru şi avans mari.

2.   Filtrarea grosieră se încadrează în intervalul:

- 50 -100 µm;

- 10 - 25 µm

- 1 - 10 µm;

- 25 - 50 µm.

- Pot apărea dopuri de gheaţă în instalaţie dacă nu se realizează:

- ungerea aerului comprimat;

- filtrarea aerului comprimat;

- scăderea temperaturii aerului comprimat;

- uscarea aerului comprimat la intrarea în instalaţie.

- Elementele pneumatice ce servesc la numărarea unor impulsuri pneumatice, sunt:

- filtre;

- contoare;

- capete de vidare;

- drosele.

- Compresoarele volumice funcţionează pe principiul:

- camerei cu volum constant;

- camerei cu suprafaţa constantă;

- camerei cu suprafaţa variabilă;

- camerei cu volum variabil.

- Senzorii de proximitate capacitivi funcţionează pe baza:

a) variaţiei tensiunii de alimentare;

b) variaţiei inductivități unei bobine;

c) variaţiei câmpului magnetic;

d) variaţiei capacităţii unui condensator.

- Simbolul pentru drosel reglabil cu supapă de ocolire este:

a)                b) 		c)                  d)

- Din arhitectura unui microprocesor nu fac parte:

- unitatea aritmetico-logică;

- unitatea de comandă şi control;

- actuatorii.

- registrul comandă.

9.Codificarea datelor în sistemul digital are la bază unitatea numită:

a)  bit

b) octet;

c) cuvânt;

d) kilooctet.

10. Un avantaj al maşinilor CNC îl reprezintă:

- creşterea calităţii produselor;

- maşinile trebuie programate;

- investiţiile mari;

- costurile mari de producţie pentru serii mici de piese.

1.2. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecarui enunţ (a,b,c) şi notaţi în dreptul acesteia litera ( A), dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera( F) dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile considerate false în  afirmaţii adevărate. 								                    (6p)

- Compresoarele transformă energia mecanică în energie de presiune a aerului.

- La roboţi, principala cerinţă în funcţionarea gripperelor  constă în apucarea piesei, fără a ţine cont de anumite proprietăţi specifice de material.

- Cilindrii pneumatici  nu pot fi cu simplu efect şi cu dublu efect.

1.3. In coloana A sunt indicate simboluri folosite în acţionările pneumatice iar în coloana B sunt denumirile elementelor simbolizate. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B:        		                                                                                                    (4p)

| A - Simbol | B - Denumire element |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 | a) distribuitor 3/2 normal deschis b) distribuitor 5/2 c) distribuitor 3/2 normal inchis d) distribuitor 4/2 e) distribuitor 2/2 |

Subiectul II. 								TOTAL: 30 puncte

2.1. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere.             	                                                                   					           (5p)

Partea de comandă a unui distribuitor are rolul de a determina .......(1)....... etajului de distribuţie conform comenzilor date.

Senzorii de proximitate capacitivi sunt sensibili la ........ (2) .........

Cea mai importantă funcţie a oricărei maşini CNC este controlul precis şi riguros al ....... (3) .......

La ieşirea din compresor aerul are până la …(4)…..grade celsius.

Supapele au diferite funcţii  de …(5)…..   şi control ai parametrilor agentului de lucru.

2.2.Definiţi temperatura numită în pneumatică " punct de rouă ’’.                                       (2p)

2.3. Precizați 5 componente mecanice şi electrice ale unui sistem robotic. 	           (5p)

2.4. Părțile componente ale unui automat programabil  sunt prezentate în schema de mai jos.          	     												      									         (15p)

Cerinţe:

- Identificaţi elementele numerotate cu 1, 2, A.

- Precizaţi ce element efectuează procesarea semnalelor.

- Enunţaţi funcţiile modulelor de intrare şi de ieşire.

2.5. Efectuați adunarea numerelor în binar 101011+001101              		       (3p)

Subiectul III. 								TOTAL: 40 puncte

3.1. Se dă figura: 							       (6p)

Se cere:

- Precizați tipul cilindrului.

- Identificați denumirile reperelor 1, 2, 3, 4, 5.

3.2. Se dă figura: 							        (14p)

Se cere:

a) Recunoașteți desenul.

b) Modul de funcționare.

c) Realizează tabelul de adevăr.

d) Simboluri utilizate pentru supape de selectare.

3.3 Realizați un eseu cu tema ,,Roboții industriali” cu următoarea structură:  (20p)

- Domeniul de aplicare 5 exemple.

- Care este gradul de libertate al unui corp liber în spațiu.

- Care sunt axele după care se execută mișcarea

- Enumeră 5 funcţii ale controller-ului.

# Text boxes

Program AP

A

Modul ieşire

2

1

Modul intrare

Fig. 7