Subiecte pentru-Faza la nivel de unitate de invatamant a Olimpiadelor din aria curriculara ‘Tehnologii’-13 decembrie 2008

OLIMPIADA-DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza la nivel de unitate de invatamant-13 decembrie 2008

Profil: Tehnic

Calificarea: Tehnician în instalaţii electrice

Clasa: a XI-a

􀂨 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

􀂨 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I                                                                            30 puncte

A. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                                                  10 puncte

1. Extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului prin şunt se realizează:

a) în circuite de curent alternativ;

b) în circuite de curent continuu;

c) în circuite de curent alternativ monofazat;

d) în circuite de curent alternativ trifazat.

2. Mărimea de măsurat este:

a) valoarea numerică a mărimii;

b) raportul dintre unitatea de măsură şi valoarea sa;

c) produsul dintre unitatea de măsură şi valoarea sa;

d) unitatea de măsură a mărimii.

3. Regulatoarele automate sunt:

a) elemente de execuţie;

b) elemente de reglare;

c) elemente de comparaţie;

d) elemente de măsurat.

4. Puntea Maxwell este folosita pentru masurarea;

a) rezistentele electrice;

b) condensatoarele cu pierderi mari;

c) bobinele;

d) condensatoare cu pierderi mici.

5.Puterea electrica activa are ca unitate de masura:

a) var;

b) W;

c) VA;

d) V.

6. Valoarea rezistenţei adiţionale montată în serie cu aparatul este:

a) rad = ra(1 - n)

b) rad = (n -1)/ ra

c) rad = ra(n -1);

d) rad = (1 - n)/ ra.

7. Ohmmetrul este aparatul cu ajutorul căruia se măsoară:

a) capacitatea electrică;

b) impedanţa electrică;

c) rezistenţa electrică;

d) frecvenţa electrică.

8. La un wattmetru electrodinamic ce indică 20 diviziuni, comutatoarele sunt reglate pentru

valorile Umax = 300 V şi Imax = 5 A; dacă scara gradată are 75 diviziuni, puterea

măsurată va fi:

a) 200 W;

b) 375 W;

c) 400 W;

d) 0,2 kW.

9. Aparatul la care dispozitivul pentru producerea cuplului activ este realizat dintr-o bobina mobila si un magnet permanent poarta denumirea de:

a) aparat magnetoelectric;

b) aparat electrodinamic;

c) aparat feromagnetic;

d) aparat ferodinamic.

10. Functionarea transformatoarelor se bazeaza pe:

a) inductia electromagnetica;

b) modificarea formei de unda;

c) transferal de energie mecanica intre bobine.

B. Scrieţi pe foaia de concurs care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate (A) şi care sunt false (F):                                   10 puncte

o

1. La wattmetrele electrodinamice, bobina mobilă şi bobinele fixe sunt legate în serie.

2. Scara gradată a ohmmetrului serie este inversă şi neuniformă.

3. Siguranţele fuzibile sunt aparate de protecţie la scurtcircuit.

4. Releul termic protejează circuitul electric prin arderea fuzibilului.

5. Metoda ampermetrului şi voltmetrului pentru măsurarea rezistenţelor electrice este o metodă indirectă.

C. În coloana A sunt enumerate denumiri de aparate electrice, iar în coloana B, categoriile cărora acestea le aparţin. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.                                                      10 puncte

| A | B |
| --- | --- |
| 1.Contactor | a.Aparat auxiliar |
| 2.Eclator | b.Aparat de protectie |
| 3.Lampa de semnalizare | c.Aparat pt comanda manuala |
| 4.Separator | d.Aparat de inalta tensiune |
| 5.Releu electromagnetic | e.Aparat pt comanda automata |
|  | f.Aparat de conectare |

Subiectul II                                                                           30 puncte

A. Scrieţi pe foaia de concurs informaţiile corecte care completează spaţiile libere din enunţurile de mai jos:                                 10 puncte

1. Rezistenţa adiţională este o rezistenţă de valoare ....(1).....care se montează în ....(2)....cu aparatul magnetoelectric în scopul extinderii domeniului de măsurare.

2. Pornirea motorului asincron cu rotorul bobinat se face atât pe caracteristici…(3)….. cât şi pe cele……(4)…

3. Efectuati pe foaia de examen urmatoarele transformari pe unitati de masura:

a. 5A=………….m A=……………….k A

b. 330k Ω=…………Ω=……………..MΩ

B.Se considera schema din figura alaturata.                     10 puncte

a.Stabiliti destinatia schemei electrice

reprezentata in figura.

b.Precizati denumirile elementelor schemei

numerotate de la 1 la 4.

C.Raspundeti pe scurt la urmatoarele cerinte:                    10 puncte

a. Precizaţi ce condiţie trebuie să îndeplinească rezistenţa unui

ampermetru.

b.Definiti ce este masina asincrona.

c. Precizaţi care este denumirea spaţiului dintre armăturile unei maşini electrice.

d. Pentru puntea Wheatstone indicaţi ce rol are rezistenţa electrică montată în serie cu galvanometrul.

e. Scrieti conditiile de echilibru a puntii Wheatstone.

Subiectul III                                                                            30 puncte

Un voltmetru magnetoelectric are Ua = 5 V şi ra = 10 KΩ.

Se cer:

a. să se determine curentul nominal al aparatului, Ia;

b. calculaţi rezistenţa în Ω/V a aparatului;

c. determinaţi valoarea rezistenţei adiţionale, necesară extinderii domeniului de

măsurare la 10 V.

d. reprezentaţi schema voltmetrului cu rezistenţa adiţională.