# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 07.IV.2010

Profil: Tehnic

Calificarea: Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

Clasa: a XII-a, ruta directă

PROBA SCRISĂ

### Barem de corectare şi notare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

1.d. 2.d. 3.c. 4. a-4; b-3; c-2; d-1.  5. a-4; b-1; c-3; d-2. 6. 1-A; 2-F; 3-A; 4-F. 7.c. 8.c. 9.b. 10.c.

Se acordă 2p. pentru itemii 1,2,3,7,8,9, 10. Se acordă 0,25 x4=2p pentru itemii 4,5, 6.

Subiectul. II. 								TOTAL: 30 puncte

1.(14 p)  Se acordă 2p pentru fiecare element corect precizat

1-cadă de baie ,  2. lavoar, 3. vas de closet, 4. sifon de pardoseală, 5. coloană de apă rece, 6. coloană  de apă caldă, 7. coloană de canalizare

2. .(16 p)  Se acordă 2p pentru fiecare element corect executat

-   trasarea elementelor de rezistenta(plansee)

-   executarea corecta a coloanei de apa rece

-   executarea corecta a coloanei de apa calda

-   executarea corecta a coloanei de canalizare

-   pastrarea proportionalitatii

-  respectarea notatiilor de pe  schita

- executarea corecta a obiectului sanitar

-  notarea cotelor de nivel

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

1.(20 p)

a. definitia si rolul acoperisului – 2p; b. clasificare dupa alcatuire si material -6p;

c. elemente componente – cate 1,5p pentru : cosoroaba, capriori, pane intermediare, popi, talpi, pana de coama, clesti, contrafise= 12p.

2. .(20 p)

2.1. tencuieli interioare- 10p.

- pereti  (4,00x4x3,00) + (4,00x2x3,00) + (3,50x2x3,00) = 93,00 mp.- 3p.

- tavan (4,00x4,00) + (3,50x4,00) = 30,00 mp-3p.

- suprafata golurilor (1,50x1,50) x 2 + (1,00x2,10) x2 = 8,70 mp.- 3p.

Total tencuieli interioare

93,00 + 30,00 -8,70 = 114,30 mp. -1p.

2.2 . suprafata ferestrelor (1,50x1,50) x 2 =4,50 mp.-1p

suprafata usilor   (1,00x2,10) x2=4,20 mp.- 1p

2.3.   suprafata hidroizolatiei orizontale  (7,50 + 8,50 + 4,00 + 4,00) x 0,375= 9,00 mp.-8p