Nume:

Prenume:

Scoala:

„Concurs pe meserii”

profil mecanic auto  - februarie 2010

-   faza judeteana  -

Subiectul 1:  Scrieti pe foaia de concurs, litera corespunzatoare răspunsului corect: (18 puncte)

| Supapa de admisie se deschide: dupa ce pistpnul ajunge la P.M.I. inainte ca pistonul sa ajunga la P.M.I. dupa ce pistonul ajunge la P.M.E. inainte ca pistonul sa ajunga la P.M.E la P.M.I.. | La dacia 1300 boltul este: fix in biela si liber in piston liber in biela si fix in piston flotant fix atat in biela cat si in piston prins cu surub si piulita |
| --- | --- |
| 3. La motoarele in 4 timpi, turatia axului cu came este: a.. egala cu a aborelui cotit de 2 ori mai mare de 2 ori mai mica de 3 ori mai mare de 3 ori mai mica | Bataile culbutorilor sau tachetilor se datoreaza: jocurilor termice prea mari segmentii pistoanelor izati bujiilor ancrasate unghiului de convergemta dereglat cuzinetilor uzati |
| 5. Ambreiajul patineaza sau nu cupleaza datorita: bobinei de inductie defecta uzurii cilindrilor motorului existentei uleiului pe suprafata discului ruperii arborilor planetari sulfatarii bateriei de acumulatori | 6. Dispozitivul de zavorare are rolul: de a impiedica autodecuplarea si autocuplarea treptelor de a permite cuplarea treptelor fara zgomot de a exclude posibilitatea cuplarii a 2 trepte simultan de a permite mersul inapoi al automobilului de a putea stationa automobilul cu motorul pornit |

Subiectul 2:    Bifaţi pe foaia de concurs, litera A – dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F – dacă apreciaţi că enunţul este fals (18 puncte)

| 1.Cilindreea unitara reprezinta suma volumelor cilindrilor. A F | 2 Instalatia de aprindere electronica permite marirea spatiului dintre electrozii bujiilor. A F |
| --- | --- |
| 3. Valoarea termica a bujiei se masoara in secunde. A F | 4. Lacutia de viteze cu 3 arbori, arborele primars si secundar se rotesc in acelasi sens A F |
| 5. Camasile amovibile sunt organe mobile. A F | 6. Dispozitivul de avans automat al pompei de injectie rotative modifica automat cantitatea de motorina in functie de regimul motorului. A F |

Subiectul 3:  Scrieţi pe foaia de concurs asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B (18 puncte)

| A | B |
| --- | --- |
| 1. Mecanismul motor | a) Pompa patrat-pentagon |
| 2. Instalatia de ungere | b) Rezistenta aditionala |
| 3. Instalatia de alimentare | c) Articulatii cadranice |
| 4. Instalatia de aprindere | d) Organe fixe si mobile |
| 5. Transmisia longitudinala | e) Econostat |
| 6. Instalatia de pornire | f) Radiatorul de apa |
|  | g) Electromotor |
| A | B |
| 1 | d |
| 2 | a |
| 3 | e |
| 4 | b |
| 5 | c |
| 6 | g |

Subiectul 5: Completati spatiile libere:                                                                                                         (12 puncte)

- Regulatorul de avans centrifugal modifica unghiul de avans la aprindere in functie de ......................... ........... 2p

- Cand cursa libera a pedalei este prea mare, ambreiajul ....................................................................................    2p

- Instalatia de alimentare a M.A.S. cu injectie de benzina tip monopunct realizeaza injectia benzinei in ..............

.......................................................                                                                                                                               2p

- Diluarea uleiului din baie cu apa formeaza o ........................................... care inrautateste ungerea.                   2p

- Ambreiajul serveste la…………………………si la cuplarea progresiva a motorului cu transmisia.                  2p

- La MAC, amestecul se formeaza in interiorul cilindrului, la sfarsitul cursei de ………………..………..………., cand se injecteaza motorina.                                                                                                                                  2p

Total: 90 puncte.

10 puncte se acorda din oficiu.

Timpul de lucru este de 90 minute.

Barem de corectare:

| Subiectul 1 6x3=18p |
| --- |
| 1 | b |
| 2 | a |
| 3 | e |
| 4 | a |
| 5 | c |
| 6 | c |

| Subiectul3 6x3=18 |
| --- |
| A | B |
| 1 | d |
| 2 | a |
| 3 | e |
| 4 | b |
| 5 | c |
| 6 | g |
| Subiectul 2 6x3=18p |
| 1 | F |
| 2 | A |
| 3 | A |
| 4 | A |
| 5 | F |
| 6 | A |

Subiectul 4: (2+2x11 = 24p)

Schema reprezinta pompa de alimentare cu benzina

1-tija

2-membrana

3-camera de aspiratie

4-parghie

5-excentric

6- arc

7-parghie

8-supapa de aspiratie

9-supapa de refulare

10-excentric pentru actionare manuala

11-orificiu pentru scurgerea benzinei in atmosfera

Subiectul 5: (6x2 = 12p)

    - turatia motorului

    - nu decupleaza

    - galeria de admisie

    - emulsie

    - decuplarea transmisiei

    - comprimare (compresie)

# Text boxes

Desenul reprezintă:

........................................................................................................

......................................................................................................2p

1 ………………………………………………...........................2p

2. ………………………………………………..........................2p

3. ………………………………………………..........................2p

4. ………………………………………………..........................2p

5. ………………………………………………..........................2p

6. ..................................................................................................2p

7. ..................................................................................................2p

8. ................................................................................................. 2p

9................................................................................................. ..2p

10.............................................................................................. ...2p

11..................................................................................................2p

Subiectul 4: Precizaţi ce reprezintă desenul de mai jos şi enumeraţi  părţile componente,  conform  poziţionării din figură                (24 puncte)

4p