# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 07.IV.2010

Proba scrisa

Profil: TEHNIC

Calificarea: TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII

Clasa: XIII RP

Barem de corectare şi notare

Subiectul I							           TOTAL: 20puncte

I.1.                                                                                                                       5 puncte

1.b , 2.d, 3.b, 4.a, 5.c

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

I.2.

a – 4, b – 3, c – 1, d – 2, e – 5                                                                           10 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

I.3.

a. A,  b. F, c. A, d. F, e. A                                                                                       5 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul II							                   TOTAL: 30 puncte

1                                                                                                                              20 puncte

1) rezistenta

2) etanseitate

3) aer comprimat

4) temperaturii

5) mediul inconjurator

6) probelor

7) pierderi

8) manometrelor

9) supravegheate

10) citite

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

2                                                                                                                              5 puncte

###### a)Proba de rezistenta a instalatiilor interioare de gaze naturale

b)Proba de etansitate a instalatiilor interioare de gaze naturale

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2,5 puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

3                                                                                                                              3 puncte

Verificări pe etape:

a. la începutul lucrărilor

b. pe faze de lucrări

c. la terminarea lucrărilor

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

4                                                                                                                             2 puncte

Procedee de imbinare nedemontabile:

a. lipire

b. sudare

c. fălţuire

d. nituire

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5 puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

Subiectul III 									TOTAL 40puncte

1.  Instalaţia de încălzire cu apă caldă cu circulaţie prin pompe                   6 puncte

Pentru răspuns corect se acordă 6 puncte.

Pentru răspuns incomplet se acordă 3 puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

2.                                                                                                                              14 puncte

1 – sursa de căldură (cazan de apă caldă)

2 – conducta de distribuţie de ducere

3 – conducta de distribuţie de întoarcere

4 – coloana de ducere

5 – coloana de întoarcere

6 – legătura la radiator

7 – conducta de aerisire

8 – corp de încălzire

9 – robinet de închidere

10 – vas de expansiune

11 – conducta de siguranţă de ducere

12 – conducta de siguranţă de întoarcere

13 – pompe de circulaţie

14 – armătura de închidere

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

3.                                                                                                                           20 puncte

Pompele de circulatie au rolul de a mari presiunea apei astfel incat sa se asigure circulatia apei pe conducte. (5p)

Vasul de expansiune are urmatoarele functiuni importante:

- functia de preluare a variatiilor de volum rezultate din dilatarea si contractia apei din intreaga instalatie (5p)

- functia de a realiza colectarea si evacuarea aerului din instalatie(5p)

- functia de a asigura cazanele, precum si intreaga instalatie, impotriva suprapresiunilor(5p)