OLIMPIADA –DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 07.IV. 2010

BAREM DE CORECTARE SI NOTARE

Profil tehnic

Calificarea : TEHNICIAN ÎN CONSTRUCTII SI LUCRĂRI PUBLICE

Clasa: a XIII-a, RUTA PROGRESIVA

Subiectul I                                                                                                             20 puncte

A. 1 a;   2b;    3c;    4d;    5c;    6c;    7a;    8a;    9b;   10b.

Pentru fiecare răspuns corect se acorda cate 1punct.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

B.1  1-A , 2-F , 3-A , 4-F , 5 –A

Pentru fiecare răspuns corect se acorda cate 1punct.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

B.2  1-f , 2-d, 3-b, 4-a , 5 –e.

Pentru fiecare asociere corecta se acorda cate 1punct.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

Subiectul II                                                                                                            30 puncte

II.1

- (1)- proiectant

- (2) mc

- (3)- desenate

- (4)- materiale; (5)- utilaje; (6)- forta de munca(manopera)

- (7)- mp; (8)- golurilor

- (9)- interpretarea; (10)- întocmirea

Pentru fiecare răspuns corect se acorda cate 1 punctt.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

II.2

- OB37 , PC 52, PC60

- Sprit , grund , tinci

- zugrăveli , tencuieli , vopsitorii , tapete , placaje

Pentru fiecare răspuns corect se acorda cate 1punct.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

II.3  fundatie directa rigida continua sub ziduri exterioare

Pentru fiecare răspuns corect se acorda cate 2 puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

- bloc de fundaţie-beton simplu

- soclu-beton simplu

- izolatie hidrofuga-material bituminos

- perete exterior –zidarie  de caramida

- umplutura – pămănt  compactat

- placa suport pardoseala – beton slab armat

- trotuar – dale prefabricate

- umplutura sub trotuar-nisip

Pentru fiecare răspuns corect se acorda cate 1 puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

Subiectul III                                                                                                            (40 puncte)

III.1		                                                                                                         32puncte

a.1   2,50m-                                                                                                                 2p

a.2   16 m , 15 m                                                                                                         4p

b.1    birou mare:Spereti=4x3 x4 – 1,5 x1,5 – 1,00x2,.10 = 48-2,25-2,1= 43,65 mp  4p

Stavan = 4,00x4,00 = 16,00 mp                                                       1p

S total = 43,65+16= 59,65 mp		                                      1p

Birou mic :  Spereti=4x3 +4x3+3,50x3+3,50x3,00  – (1,5 x1,5) – 2(1,00x2,.10) =

45,00-2,25-4,20=38,55 mp                                                5p

Stavan = 4,00x3,50 = 14,00 mp                                                      1p

S total = 38,55+14= 52,55 mp                                                         2p

b.2  S1-16 mp , S2-14 mp 	                                                                                    4 p

c.1   perete interior – 4,00x3,00 x 0,25 -1,00x2,10x0,25 = 3,00-0,525 =2,475 mc     4p

c.2   volumul de mortar = (59,65+52,55 ) x 0,02 =2,244mc                                        4p

Pentru fiecare raspuns  corect se acordă   punctajul maxim ..

Pentru răspuns parţial corect ( scrierea corecta a datelor ) se acorda jumatate din punctaj

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte

III.2                                                                                                                              8 puncte

| Nr. crt | Simbol articol | Unitate de măsură | Cantitate totală de lucrări | Materiale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ciment (Kg) | Nisip (mc) | Mozaic (Kg) | Apă (mc) |
|  |  |  |  | CS | CT | CS | CT | CS | CT | CS | CT |
| 1 | CK5A01 |  | 30 mp | 21,00 | 630 | 0,037 | 1,11 | 22,80 | 684 | 0,014 | 0,42 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pentru fiecare cantitate corect  calculată se acordă cate 2 puncte.

Pentru răspuns parţial corect se acordă 1 puncte

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte