# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza Naţională – 9.IV.2010

PROBA DE LABORATOR

Profil: TEHNIC

Calificarea profesională: TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ

Clasa: a XII*-a RP

VARIANTA 2

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I. 								       TOTAL: 20 puncte

Utilizând aplicaţia AUTOCAD desenaţi pe un format A4 (297X210mm) imaginea din figura ataşată, folosind comenzile de desenare  cunoscute. Nu este necesară cotarea dimensiunilor.

Fişierul se va salva pe Spaţiul de lucru (desktop) cu numărul de ordine al staţiei la care se lucrează.

Acest număr se va scrie pe lucrare la subiectul I.

Subiectul II. 								        TOTAL: 40 puncte

Pentru fiecare dintre mostrele de ţesătură date să se rezolve următoarele cerinţe:

- Identificaţi structura (tipul de legătură) mostrei de ţesătură.

- Reprezentaţi desenul legăturii, într-un raport de 4/4.

- Precizaţi raportul în urzeală şi în bătătură.

- Reprezentaţi evoluţia firului 2 de urzeală şi bătătură.

Subiectul III. 								          TOTAL: 30 puncte

Se dă un fir textil cu următoarele caracteristici: lungimea iniţială: Li = 495 mm, lungimea în momentul ruperii (finală): Lf = 540 mm şi alungirea elastică şi elastică întârziată: Δle + Δlei = 9 mm.

Să se calculeze:

- Alungirea absolută (Δl);

- Gradul de elasticitate (E).

# Text boxes

Evaluator 1_______________________________

Evaluator 2_______________________________

Media____________________________________

90, 120

50

50