# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 09.IV.2010

Profil: TEHNIC

Calificarea: Tehnician în industria textilă

Clasa: a XIII- a RUTA PROGRESIVĂ

Proba de laborator

Varianta 2

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I.                                                                                           TOTAL: 40 puncte

Analizaţi mostra de tricot pusă la dispoziţie şi răspundeţi următoarelor cerinţe:

- Precizaţi structura tricotului;								                       10puncte

- Reprezentaţi tricotul (4 rânduri şi 4 şiruri) prin cele trei metode. 			      30 puncte

SUBIECTUL II							 TOTAL: 50 PUNCTE

În figura de mai jos  este prezentată orientativ forma tiparului de mânecă de la „bluza pentru femei”.

Pentru construcţia tiparului trebuie respectate următoarele etape:

- Calculul dimensiunilor de bază;

- Trasarea liniilor de bază;

- Trasarea liniilor de contur.

Se dau:

- Dimensiunile principale:

iar Ad = 6 cm

- Relaţiile de calcul pentru dimensiunile de bază:

| Dimensiunea de baza | Relatia de calcul |
| --- | --- |
| Lungimea brațului |  |

- Trasarea liniilor de bază și ajutătoare:

BB2 = LL2 = 6 cm

CC2 = BB2 -1,5

B1B3 = BB1 – BB2     (BB1 = AA1)

C3C4 = 1,5 cm

L1L4 = 2 cm

C1C5 = 6 cm

L3L6 = LL5 – LL2

BR = 4,5 cm

B1R1 = BR + 2

R1R2 = 3,5 cm

Se cere:

a.Calculul dimensiunilor de bază;				                                    1 punct

b.Trasarea reţelei de bază (liniile de bază);                                                        8 puncte

c.Calculul dimensiunilor necesare trasării liniilor ajutătoare pentru detaliul “mânecă”, folosind dimensiunile de bază şi formulele anterioare;										                                                                       26 puncte

d.Trasarea liniilor de contur pentru tiparul de “ mânecă”.	                        15 puncte

Observaţie: Construcţia tiparului de mânecă se va realiza la scara 1:5.