# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 07.IV.2010

Proba scrisa

Profil: TEHNIC

Calificarea: TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII

Clasa: XIII RP

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 								TOTAL: 20 puncte

1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:.  (5 puncte)

1. Agentul termic în instalaţiile de încălzire poate fi:

a. apă menajeră

b. apă caldă

c. aer proaspăt

d. combustibil lichid

2. Unul din instrumentele de măsură care se utilizează la antemăsurătoare este:

a. raportorul

b. termometrul

c. manometrul

d. ruleta

3. La consumatorii casnici de gaze naturale, înaintea fiecărui consumator se montează două robinete. Care este rolul lor:

a. trecere si golire

b. manevrare si siguranţă

c. control şi măsurare

d  închidere şi golire

4. Colecţia de norme pentru instalaţii sanitare are simbolul:

a. S

b. C

c. I

d. E

5. Rolul instalaţiilor de ventilare în cadrul clădirilor este de :

a. a asigura o temperatură corespunzătoare aerului

b. a elimina aerul viciat

c. a menţine  umiditatea şi temperatura  aerului corespunzătoare        				condiţiilor de confort

d. introducerea unei cantităţi de aer proaspăt

2. Realizaţi corespondenţa pe care o consideraţi corectă între noţiunile din cele două coloane şi transcrieţi această corespundenţă pe foaia de concurs:              (10 puncte)

a. supapa de blocare		1. reducerea presiunii gazelor

b. arzător			2. măsurarea şi înregistrarea debitului

c. regulator de presiune	3. realizarea amestecului de gaz – aer

d. contor			4. întreruperea alimentării cu gaze

e. detector pentru gaze	5. exploatare şi funcţionare sigură

3.  Scrieţi valoarea de adevăr a urmatoarelor enunţuri (A=adevarat, F=fals):     (5 puncte)

a. Valoarea presiunii gazelor naturale la consumatorii casnici este mai mică de 0,05 bar

b. Instalaţiile de încălzire cu apă caldă cu circulaţie gravitaţională funcţionează prin pompe.

c. La instalaţia de ventilare mecanică presiunea aerului este asigurată cu ajutorul ventilatorului.

d. Trasarea instalaţiei se execută când pereţii sunt finisaţi.

e. Devizul este piesa scrisă prin care se calculează preţul unor lucrări de construcţii.

Subiectul. II. 	                                                                             TOTAL:     30 puncte

1.  Completaţi spaţiile libere din text cu urmatoarele cuvinte: supravegheate, manometrelor, mediul înconjurător, pierderi, citite, rezistenţă, aer comprimat, temperaturii, etanşeitate, probelor.                                                           (20 puncte)

Probele de … (1)…… şi de … (2)… la instalaţiile de gaze se efectuează cu …(3)…… şi încep după egalizarea …(4).... aerului din conductă şi a aerului din … (5)… .

Pe durata … ( 6)… respective nu se admit … ( 7)… de presiune. Presiunile se măsoară cu ajutorul … (8)…, care trebuie … (9)… şi  … (10)… pe întreaga durată a probelor respective.

2. Scrieţi pe foaia de concurs ce reprezintă schemele a şi b de mai jos:                 5 puncte

3. Scrieţi etapele de verificare ale lucrărilor de instalaţii de încălzire centrală    (3 puncte )

4. Enumeraţi procedeele de îmbinare nedemontabile ale conductelor instalaţiilor de ventilare a aerului .                                                                                                             (2 puncte)

Subiectul. III. 								TOTAL: 40 puncte

Se da urmatoarea schema de instalatii:

Cerinte:

1. Denumiti schema                                                                           (6 puncte)

2. Enumerati elementele componente ale instalaţiei                         (14 puncte)

3. Explicaţi rolul pompelor în instalaţie şi al vasului de expansiune   ( 20 puncte)