OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 07.04.2010

Profil: Tehnic

Calificarea profesională: TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII Şi LUCRĂRI PUBLICE

Clasa: a XIII-a, RUTA PROGRESIVĂ

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I                                                                                                TOTAL :  20 puncte

A. Scrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect:

10 puncte

1. Diferenţa dintre cota –3,40 m. si +0,80 m. este de :

- +4,20 m.

- –1,60 m.

- –3,20 m.

- –1,80 m.

2.Tencuielile sclivisite au rol de:

- izolare si îndreptarea suprafeţelor

- îndreptare a suprafeţelor si protejare a pereţilor

- izolare termica, fonica

- impermeabilizare, fonoizolare

3. Executarea construcţiei este asigurata de:

- investitor

- beneficiar

- executant

- inginer constructor

4. Structura unui acoperiş terasa  cuprinde :

- planşeul din beton armat .

- elemente de rezistenţă şi materiale de umplutură .

- instalaţiile îngropate în pardoseală .

- element de rezistenta , izolaţie propriu zisa şi stratul de protecţie.

5. Antemăsurătoarea se întocmeşte pe baza :

- cantităţilor măsurate real executate .

- devizului

- planşelor şi detaliilor din documentaţia tehnică .

- listelor de cantităţi .

6. Cota la nivel ±  0,00 a unui complex de clădiri se află la nivelul:

- soclului clădirii principale

- natural al terenului .

- pardoselii finite a parterului clădirii principale .

- trotuarului

7 . Pardoselile din mozaic sunt :

- pardoseli reci

- pardoseli electrostatice .

- pardoseli calde .

- pardoseli rezistente la uzură .

8.  Lucrările de finisaje au rolul :

- de protecţia stratului suport

- de izolare termica

- de rupere a capilarităţii

- de izolare hidrofuga

9. Desenul de releveu se executa după :

- un desen la scara

- piesa sau un obiect existent

- schiţă

- un desen de ansamblu

10.Hidroizolatiile fac parte din categoria de :

- lucrări de finisaje

- lucrări de izolaţie

- lucrări de zidărie

- lucrări de placaje

B.1.Transcrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că răspunsul este adevărat şi cu litera F, dacă apreciaţi că răspunsul este fals .                                                                                  5puncte

1.Documentaţia tehnică de execuţie este un ansamblu coordonat de piese scrise şi piese desenate care reprezintă detaliile de bază ale unei lucrări de construcţii;

2.Suprafata de calcul pentru vopsirea ferestrelor simple se stabileşte luând în calcul o suprafaţă de 2,5 ori  aria cuprinsă în conturul exterior  al tocului.

3.Tencuielile uscate se realizează cu panouri din gips-carton

4.Pretul unui produs nu depinde de material

5.Obiectul de construcţii este o construcţie distincta, precis delimitate in spaţiu.

2.  Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre cifrele din coloana A si literele din coloana B.                                                                                                         5puncte

| Coloana A | Coloana B |
| --- | --- |
| 1 | PUD | a | Proiectul pentru autorizarea de construcţie |
| 2 | Lucrări de drumuri | b | Indicator de norme de deviz P |
| 3 | Lucrări de construcţii pentru poduri | c | Proiectul tehnic |
| 4 | PAC | d | Indicator de norme de deviz D |
| 5. | Lucrări de construcţii | e | Indicator de norme de deviz C |
|  |  | f | Plan urbanistic de detaliu |

Subiectul II  								        TOTAL:30 puncte

1. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corecta care completează spatiile libere  :

10 puncte

a. Devizul general se întocmeşte de către……(1)…………

b. Lucrările de săpături se măsoară in……(2)… .

c. La baza antemăsurătorii stau piesele………(3)…, prezentate in documentaţia tehnica a    proiectului de execuţie

d. Extrasele de resurse se întocmesc separat pentru…(4)…..,……(5)…. şi …(6)……

e Zidăria se măsoară la ……(7)…. real  executat, cu scăderea tuturor……(8)…..

f. Maistrul constructor are competenţele necesare pentru citirea, ……….(9)………şi …(10)……diferitelor acte necesare lucrărilor.

2. 	Răpundeţi următoarelor  cerinţe :                                                      10  puncte

- Indicaţi 3 tipuri de oteluri utilizate  in armarea  fundaţiilor  elastice  .

- Precizaţi  straturile   ce alcătuiesc o tencuiala aplicata pe o zidărie de cărămida .

- Enumeraţi 4 tipuri de lucrări  de finisaj .

3. Se da următoarea figură:

10 puncte

Cerinţe:

- Precizaţi denumirea elementului din figura.

- Numiţi fiecare element numerotat de pe desen( 1-8)  si precizaţi materialul din care este realizat .

Subiectul III                                                                                            TOTAL:   40 puncte

III. 1 În desenul de mai jos, se dă planul unei clădiri cu două birouri, având înălţimea 3,00 m.

Încăperile se tencuiesc şi se zugrăvesc la interior (inclusiv tavanul), iar la exterior ,

clădirea se plachează cu cărămidă aparentă. Grosimea tencuielii este de 2 cm.

Pardoseala este din mozaic turnat .

Analizaţi cu atenţie desenul şi răspundeţi, pe foaia de examen, următoarelor cerinţe:            32 puncte

a. Să se calculeze următoarele lungimi:

1. cota lipsa de pe desen notata cu  X

2. perimetrul fiecărui birou în parte

b. Să se calculeze următoarele suprafeţe:

1.suprafaţa totală de zugrăveală interioară .

2.suprafaţa totală a pardoselilor din clădire.

c. Să se calculeze următoarele volume:

1.volumul total al zidăriei de cărămidă pentru pereţii  interiori.

2.volumul de mortar necesar pentru tencuiala interioară.

III 2. Pentru planul din figura de mai sus  întocmiţi extrasul de materiale necesar

executării  pardoselilor de mozaic din cele 2 birouri , conform tabelului anexat :

8 puncte

CK5A01- Pardoseli de mozaic turnate pe loc inclusiv stratul suport de 3cm grosime în câmp continuu fără bordură , cu mozaic granulat

Tabel

| Nr. crt | Simbol articol | Unitate de măsură | Cantitate totală de lucrări | Materiale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ciment (Kg) | Nisip (mc) | Mozaic (Kg) | Apă (mc) |
|  |  |  |  | CS | CT | CS | CT | CS | CT | CS | CT |
| 1 | CK5A01 |  |  | 21,00 |  | 0,037 |  | 22,80 |  | 0,014 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

x

C

C