# CONCURS PROFESIONAL

## Faza naţională – 09.04.2010

Domeniul: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE

Calificarea profesională:  CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE

Clasa: a XI-a An de completare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. 								          TOTAL: 14 puncte

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Fineţea firelor este proprietatea ce indică  :

  - gradul de subţirime al unui fir ;

  - culoarea firelor ;

  - structura firelor ;

  - lungimea firelor .

2. Ţesăturile sunt produse textile obţinute prin :

a. încrucişarea perpendiculară a două sisteme de fire, de urzeală şi de bătătură;

b. dispunerea paralelă a două sisteme de fire ;

c. înlănţuirea a două sisteme de fire;

d. termolipirea firelor de urzeală cu cele de bătătură .

3. Un produs de îmbrăcăminte este format din :

  - detalii principale

  - detalii secundare

  - detalii principale şi detalii secundare

  - nu este format din detalii.

4. Şablonarea este operaţia de :

a.  control al materialelor;

b.  trasare a conturului şabloanelor;

c.  tăiere a materialului;

d.  reducerea dimensiunilor.

5. Croirea materialului cuprinde operaţii de :

    - decupare a detaliilor;

    - secţionare a şpanului;

    - secţionare a şpanului şi decupare a detaliilor;

    - asamblare a detaliilor.

6. Cusătura tighel simplu se obţine din :

a.   2 fire de aţă;

b.   3 fire de aţă;

c.   1 fir de aţă ;

d.   4  fire de aţă.

7. Acul maşinii simple de cusut în zig-zag execută o mişcare de :

a. ridicare-coborâre pe direcţie înclinată;

b. ridicare-coborâre pe direcţie verticală;

c. ridicare-coborâre şi deplasare laterală;

d. ridicare-înaintare-coborâre-retragere.

Subiectul. II. 								         TOTAL: 10 puncte

Transcrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.

1.  Detaliile principale sunt acele detalii care nu pot lipsi din componenţa unui produs de îmbrăcăminte.                                                                                                      (2p)

2. Ţesăturile sunt mai elastice decât tricoturile.                                                        (2p)

3.  Întăriturile au rolul de a dubla toate detaliile unui produs de îmbrăcăminte.        (2p)

4.  Transportorul  maşinii Uberdec este de tip diferențial.                                         (2p)

5.   Înălţimea corpului reprezintă distanţa măsurată de la a şaptea vertebră cervicală şi până la linia taliei.                                                                                                 (2p)

Subiectul. III. 								           TOTAL:  6 puncte

În coloana A sunt enumerate organele de lucru ale maşinii simple de cusut, iar în coloana B rolul lor. Scrieţi pe foaia de concurs, asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.

| A ( organe de lucru ) | B ( Rol ) |
| --- | --- |
| 1. apucător | a) transporta firul superior prin straturile de material |
| 2. transportor | b) prinde bucla formată de ac |
| 3. picioruş de presare | c) poartă firul inferior şi îl tensionează în vederea coaserii |
| 4. suveica | d) deplasează materialul în timpul coaserii, |
| 5. ac de cusut | e) presează materialul în timpul coaserii |
| 6. debitor de fir | f) taie marginea materialului înainte de coasere |
|  | g) conduce firul de la ac şi îl tensionează,după împletirea cu firul de la suveică |

Subiectul. IV. 							          TOTAL: 30 puncte

- Enumeraţi cele trei operaţii care formează  etapa de înmagazinare şi recepţie a materialelor:                                                                                                     6 puncte

a).....................................................

b).....................................................

c)......................................................

2. Enumeraţi  trei condiţii tehnice impuse la operaţia de şpănuire.                     6 puncte

3. În imaginea de mai jos este prezentat un organ de lucru de la maşina simplă de cusut. Răspundeţi următoarelor cerinţe:						 10 puncte

a) recunoaşteţi  organul de lucru;

b) identificaţi părţile componente ale acestuia;

c) precizaţi mişcarea efectuată de către organul de lucru, în timpul coaserii.

4. Completaţi spaţiile libere:                                                                                  8 puncte

a.  Dimensiunile de bază în lungime sunt ......(1)........cu axa verticală a corpului.

b.  Pasul cusăturii este distanţa dintre .........(2)..... împunsături ..............(3) ........... ale acului.

c. Rolul căptușelilor în confecționarea produselor de îmbrăcăminte este de a ........(4)... detaliile produselor,mărindu-le .........(5)..... la purtare.

d.   Maşina Uberdec se foloseşte la confecţionarea produselor din ..........(6).................

e. Finisarea produsului este etapa procesului tehnologic  în care produsul constituit prin asamblare este adus la ……(7)........., dimensiunile şi ................(8).............. final.

Subiectul. V. 							                   TOTAL:  30 puncte

1. Se dau firele F1 şi F2  cu următoarele caracteristici:                                    12  puncte

F1:  M = 4g,   L = 12 000m

F2:  M = 5g,   L = 10 000m

- Exprimaţi fineţea firelor prin titlu în tex (Ttex) şi număr metric (Nm), folosind relaţiile de definiţie ale acestora.

- Precizaţi care este firul cel mai subţire.

2. Analizaţi imaginea şi rezolvaţi cerinţele:                                                         18 puncte

a.  identificaţi produsul din figura alăturată;

b.  precizaţi categoria de produse din care face parte (din punct de vedere al punctului de sprijin pe corp);

c.  identificaţi detaliile componente;

d. enumeraţi materialele de bază şi auxiliare care pot fi  folosite la confecţionarea produsului;

e.  scrieţi trei tipuri de cusături care pot fi  utilizate (după rolul pe

care îl au în procesul  de confecţionare), la executarea

produsului.