PROBĂ SCRISĂ LA  CONCURSUL PROFESIONAL

Etapa judeţeană – 6 matrie 2010

Domeniul : Construcţii şi lucrări publice

Calificarea : Zugrav-vopsitor-tapetar-ipsosar

Anul de completare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I.                                                                                                                               10 puncte

Scrieţi pe foaie de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Liantul  utilizat la prepararea mortarelor  este:

a) bitumul

b) clei de oase;

c) răşina epoxidică;

d) varul.

e) caseina

2.Pregătirea suprafeţelor din lemn pentru vopsitorii se face prin:

a) spălare cu apă

b) spălare cu apă şi săpun

c) revizuire

d) curăţare de praf

e) curăţare de mortar, praf şi revizuire

3. Mortarele de ipsos- var se utilizează la:

a)zidării

b) grunduire

c) tencuire

d) vopsitorii

e)tapetări

4.Zugrăvelile complexe se execută :

a)  la subsoluri

b)  la faţade

c) doar la exterior

d) la finisare  cladirilor cu destinaţie specială

e) la locuinţe

5.Amorsarea suprafeţelor pe care se va aplica tapetu se face cu :

a) apă şi săpun

b) lapte de var

c) soluţie caldă din clei de oase

d) humă

e) tinci

SUBIECTUL II                                                                                                                              10 puncte

Stabiliţi valoarea de adevăr ( A- adevărat , F- fals ) ale următoarelor  enunţuri Notaţi în dreptul enunţ- urilor A sau F:

a) _____ La realizarea zugrăvelilor pentru îndepărtarea stratului vechi de culoare se foloseşte şpaclul.

b)____ Umiditatea aerului în care se execută lucrări de zugrăveli trebuie spă depăşească 65%.

c)_____Exfolierea vopselii apare la aplicarea acesteia pescte un strat care nu a fost prelucrat.

d)_____Suprafeţele se freacă cu hârtia abrazivă.

e)_____Pentru zugrăvirea spaţiilor înalte se foloseşte scara dublă

SUBIECTUL III                                                                                                                             10 puncte

Pe foaia de concurs realizaţi corespondenţa dinte cifrele din coloana A şi literele din coloana B

Coloana A                                                Coloana B

1.Placaje                                               a.Piatra naturala

2.Vopsitorii                                          b.Faianta

3.Tencuieli                                           c.Mortar

4.Tapete                                               d.Diluant

5.Zugraveli                                           e.Clei de oase

f.Humă

SUBIECTUL IV

1.Alegeţi cuvintele potrivite din liste date, astfel încât să obţineţi enunţuri corecte:                      15 puncte

1.1.) Lucrările de finisaj definitivează aspectul …………… şi ………………al clădirii.

a)peretelui   b) tâmplăriei  c) interior  d) zugrăvelii  e) exterior

1.2.) ………………este o pulbere fină care conferă ………. materialului cu care se amestecă.

a)  pigment  b) liant  c)var   d) densitate  e) culoare

1.3.)  Filler-ul este o…….. foarte fină folosită la zugrăveli şi vopsitorii ca material de ……….

a) material b)pulbere c) umplutură  c) amestecare  e) spoire

2. Enumeraţi cinci dispozitive individuale de protecţie în lucrările de zugrăveli şi vopsitorii.      15 puncte

SUBIECTUL V                                                                                                                              30 puncte

Pentru încăperea reprezentată în planul de mai jos se cere

V.1.)să se calculeze suprafaţa zugrăvelii, ştiind că că înălţimea încăperii este de 3,00 m

V.2.)să se calculeze cantitatea de vargras în bulgări necesară pentru suprafaţa zugrăvită, ştiind că pentru 1 mp de zugrăveală se consumă 0,1 kg var.

BAREM DE CORECTARE PENTRU

PROBĂ SCRISĂ LA  CONCURSUL PROFESIONAL

Etapa judeţeană – 14 matrie 2009

Domeniul : Construcţii şi lucrări publice

Calificarea : Zugrav-vopsitor-tapetar-ipsosar

Anul de completare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL I                                                                                                                                10 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.

SUBIECTUL II                                                                                                                              10 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.

SUBIECTUL III                                                                                                                             10 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.

SUBIECTUL IV

1.                                                                                                                                                      30 puncte

1.1) Lucrările de finisaj definitivează aspectul INTERIOR şi EXTERIOR al clădirii.

1.2) PIGMENTUL este o pulbere fină care conferă CULOARE materialului cu care se amestecă.

1.3)  Filler-ul este o PULBERE foarte fină folosită la zugrăveli şi vopsitorii ca material de UMPLUTURĂ.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte.

2.

- Îmbrăcăminte specială din piele contra substanţelor chimice

- Ochelari contra prafului

- Antifoane contra zgomotului

- Respiratoare contra prafului

- Măşti contra gazelor

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte.

SUBIECTUL V                                                                                                                               30puncte

V.1.Spereţi = 2,00 x [(4,00 x 3,00) + (5,00 x 3,00)] = 2,00 x (12,00+15,00) = 2,00 x 27,00 = 54,00mp

Stavan = 4,00 x 5,00 = 20,00 mp

S goluri = 2,10 x 0,90 +2,00 x 2,00= 1,89 + 4,00 = 5,89mp

Szugravită = 54,00 + 20,00 – 5,89 = 68,11 mp

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 6 puncte.

Pentru fiecare răspuns parţial se acordă câte 4 puncte

V.2.Necesarul de var gras bulgări:

68,11mp x 0,1 kg/mp = 6,81 kg.

Pentru răspuns corect se acordă 6 puncte.

Pentru răspuns parţial se acordă 4 puncte.

Din oficiu                                                                                                                                          10puncte

TOTAL                                                                                                                                         100 puncte