PROBĂ SCRISĂ LA  CONCURSUL PROFESIONAL

Etapa judeţeană – 6 matrie 2010

Domeniul : Construcţii şi lucrări publice

Calificarea : Zugrav-vopsitor-tapetar-ipsosar

Anul de completare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I.                                                                                                                               10 puncte

Scrieţi pe foaie de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:

1.Placajele sunt elemente de construcţie care se execută:

- la partea inferioară a planşeelor;

- pe suprafaţa elementelor de construcţi;

- pentru a asigura condiţii de trafic greu;

- pentru a asigura condiţii igienice;

- pentru a asigura ventilarea clădirilor.

2.În încăperile în care se execută zugrăveli trebuie ca :

- temperatura aerului să fie constantă

- să fie curent de aer pentru a se usca zugrăveala

- să avem o temperatură de minim + 50C

- temperatura aerului să nu depăşească + 200C

- să nu fie curent de aer.

3.Băiţuirea este un procedeu de finisare a:

- tâmplăriei metalice

- tâmplăriei din P.V.C.

- tâmplăriei din lemn

- exteriorului clădirilor

- interiorului clădirilor

4.Barierele de pelicule conta vaporilor se aplică:

- la bă, bucătării, spălătorii

- la sălile de spectacol

- la sălile de clasă

- la camere

- la întreaga construcţie

5.Lucrările de tapetare se încep:

- Înainte de montarea tâmlătiei

- Înainte de finisarea pardoselilor turnate

- Înainte de executarea stratului de circulaţie la pardosele

- Înainte de executarea instalaţiilor electrice şi sanitare

- Imediat după executarea tencuielilor

SUBIECTUL II                                                                                                                              10 puncte

Stabiliţi valoarea de adevăr ( A- adevărat , F- fals ) ale următoarelor  enunţuri Notaţi în dreptul enunţ- urilor A sau F:

a)___Pigmenţii sunt substanţe colorate solubile în lianţi şi diluanţi.

b)___Zugrăvelile şi vopsitoriile se execută de preferinţă în mediul uscat la temperaturi de peste + 50C.

c)___În lucrările de tapetare se foloseşte la amorsarea suprafeţei suport o soluţie din făină de grâu sau amidon.

d)___Varul se foloseşte la lucrările de zugrăveli sub formă de lapte de var, după minim 10 zile de la stingere.

e)___Întârzietorul de priză sub formă de pulbere se utilizează la prepararea mortarelo de ipsos numai la 7 zile de la prepararea lui.

SUBIECTUL III

10 puncte

Pe foaia de concurs realizaţi corespondenţa dinte cifrele din coloana A şi literele din coloana B

Coloana A                                                                         Coloana B

a)Zugrăveli

b)Examinare

c)Temperatură

d)Culoare

e)Tencuieli

f)Materiale

1)de zugrăvit

2)vizuală

3)procese umede

4)constantă

5)uniformă

6)uscate

SUBIECTUL IV

1.Alegeţi cuvintele potrivite din liste date, astfel încât să obţineţi enunţuri corecte:                      30 puncte

1.Calitatea zugrăvelilor se verifică după .................................... lor completă şi are ca scop depistarea ........................care depăşesc abaterile admisibile.

a) terminarea; b)uscare; c)executarea; d)defectelor

2.Înainte de ........................ lucrărilor de zugrăveli trebuie verificat dacă au fost ............................. toate lucrările de pregătire a suprafeţei suport.

a)începerea; b)terminarea; c)începute; d)executate

3.Pe parcursul ............................. lucrărilor de zugrăveli trebuie respectată tehnologia de execuţie şi ................................ amestecurilor.

a)compoziţia; b)executării; c)pregătirii; d)finisării

4. ............................. pe care se execută zugrăvelile trebuie să fie foarte bine ............................ pentru a nu păta zugrăvelile.

a)executate; b)uscate; c)tencuielile; d)tocăria

5. La realizarea ....................... pentru îndepărtarea stratului vechi de culoare se foloseşte ....................

a)tencuielilor; b)peria de sârmă; c)zugrăvelilor; d)şpaclul

SUBIECTUL V                                                                                                                              30 puncte

Pentru încăperea reprezentată în planul de mai jos se cere

1.să se calculeze suprafaţa zugrăvelii, ştiind că că înălţimea încăperii este de 3,00 m, iar soclul de faianţă are o înălţime de 1,50m.

2.să se calculeze cantitatea de var gras în bulgări necesară pentru suprafaţa zugrăvită, ştiind că pentru 1 mp de zugrăveală se consumă 0,1 kg var.

BAREM DE CORECTARE PENTRU

PROBĂ SCRISĂ LA  CONCURSUL PROFESIONAL

Etapa judeţeană – 6 matrie 2010

Domeniul : Construcţii şi lucrări publice

Calificarea : Zugrav-vopsitor-tapetar-ipsosar

Anul de completare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL I                                                                                                                                10 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.

SUBIECTUL II                                                                                                                              10 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.

SUBIECTUL III                                                                                                                             10 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.

SUBIECTUL IV                                                                                                                             30 puncte

1Calitatea zugrăvelilor se verifică după USCAREA lor completă şi are ca scop depistarea DEFECTELOR care depăşesc abaterile admisibile.

a) terminarea; b)uscare; c)executarea; d)defectelor

2.Înainte de ÎNCEPEREA lucrărilor de zugrăveli trebuie verificat dacă au fost EXECUTATE toate lucrările de pregătire a suprafeţei suport.

a)începerea; b)terminarea; c)începute; d)executate

3.Pe parcursul EXECUTĂRII lucrărilor de zugrăveli trebuie respectată tehnologia de execuţie şi COMPOZIŢIA amestecurilor.

a)compoziţia; b)executării; c)pregătirii; d)finisării

4. TENCUIELILE pe care se execută zugrăvelile trebuie să fie foarte bine USCATE pentru a nu păta zugrăvelile.

a)executate; b)uscate; c)tencuielile; d)tocăria

5. La realizarea ZUGRĂVELILOR pentru îndepărtarea stratului vechi de culoare se foloseşte ŞPACLUL.

a)tencuielilor; b)peria de sârmă; c)zugrăvelilor; d)şpaclul

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3puncte.

SUBIECTUL V                                                                                                                               30puncte

1. Spereţi = 2,00x(2,25*1,50+1,70*1,50)=11,85mp

Stavan = 2,25*1,70=3,825 mp

Szugravită = 11,85+3,825 = 15,675 mp

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 8 puncte.

Pentru fiecare răspuns parţial se acordă câte 4 puncte

2.Necesarul de var gras bulgări:

15,675mp x 0,1 kg/mp = 1,5675 kg.(apox. 1,57kg)

Pentru răspuns corect se acordă 6 puncte.

Pentru răspuns parţial se acordă 3 puncte.

Din oficiu                                                                                                                                          10puncte

TOTAL                                                                                                                                         100 puncte