# OLIMPIADA  DE FIZICĂ

# Clasa a VIII a

# -FAZA LOCALĂ-

# 11 Ianuarie 2010

Subiectul I

- Pentru a presa un material se foloseşte o presă hidraulică care are raportul dintre

diametrul pistonului mare şi diametrul pistonului mic 20. Să se determine:

  - Forţa necesară, dacă forţa de rezistenţă este de 120 kN.

  - Deplasările pistoanelor cuoscând lucru mecanic al forţei de rezistenţă L2=0,6 kJ

30 puncte

Subiectul II

- Un batiscaf cu masa de 2t este coborât la adâncimea de 2,5 km. Aflaţi forţa de

apăsare a apei asupra capacului batiscafului cu aria suprafeţei S=100 cm2, presiunea apei şi forţa arhimedică ştiind ca el este în echilibru. Se consideră : g=10 N/kg; ρ=1000Kg/m3

30 puncte

Subiectul III

- Pentru studiul fenomenului de fierbere se utilizează 510 g apă cu temperatura

iniţială de 600 C. Prin fierbere se vaporizează 1/3 din cantitatea de apă.

Să se determine:

  - căldura ce trebuie absorbită pentru desfăşurarea procesului;

  - cantitatea de combustibil cu puterea calorică q=23855kJ utilizată pentru încălzirea apei ştiind că 20% din căldura degajată prin ardere se pierde.

Se cunosc : căldura specifică a apei c=4185J/Kg*K, temperatura de fierbere 1000  C şi căldura latentă de vaporizare λv =2300kJ/kg

30 puncte

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii

Se acordă 10 p din oficiu.

SUCCES !

# OLIMPIADA  DE FIZICĂ

# Clasa a VIII a

# -FAZA LOCALĂ-

# 11 Ianuarie 2010

BAREM DE CORECTARE

Subiectul I - 30 p

- D2/ D1 = 20                                a. Transformări                                                 2,5 p

F2= 120kN

L2 =0,6kJ                                    F1/ F2   = S1/ S2                                                 5p

- F1 =?                                     S1 = ¶ R1=¶ D12/4

- h 1 = ? h 2=?                          S2 = ¶ R2=¶ D22/4                                            2,5p

120 kN = 120000N                            F1 = F2 · S1/ S2  =   300 N                              10 p

0,6 kJ=600 J                                   b.

L2 =   F2 ·  h 2             h 1 = 0,005 m               5p

L1 =   F1 ·  h 1             h 1 =  2 m                     5p

Subiectul II - 30 p

- m= 2t =2000 kg                                a. Transformări                                          5p

h =2,5 km =2500 m

S = 100 cm2 = 0,01 m2                           p= F/S                                                 10p

ρ=1000 kg / m3                                                        F = p· S = ρ· h· g· S = 250.000 N

g=10N/kg

- F=?                                                     b.   papă= F/S  =250 · 105 Pa                     5p

- papă= ?

- FA = ?                                                 c.   FA = G

FA = 2 · 104 N                                  10p

Subiectul III – 30 p

- m1 = 510 g =0,51 kg                         a. Q1= m1 · c · ΔT + m1·   λv / 3

t1 = 600 C                                        Q1= 476,374 kJ                                    10p

c = 4185 J/kg · K

t2  = 1000 C                                       b. Q2 = m2 · q                                              5p

q=23855kJ                                            Qu= Q2 - Qp=8 Q2 / 10                            5p

λv =2300kJ/kg

Qp= 20% Q2

Qu= Q1

- Q1= ?                                               8 Q2 / 10 = Q1

- m2 =?                                               0,8·  m2 · q = Q1

m2  = 0.025kg=25g                               10 p

Se acorda 10p din Oficiu