# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 04.04.2012

Proba practică

Profil: Tehnic/ Industrie textilă şi pielărie

Calificarea: 	Tehnician designer vestimentar – clasa a XII –a, ruta directa

Tehnician în industria textilă – clasa a XIII – a, ruta progresivă

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I								         TOTAL: 20 puncte

Aveţi la dispoziţie o mostră de tricot realizat într-o structură de bază.

- Identificaţi structura de tricot;

- Desenați, prin metodele grafice de reprezentare cunoscute, 4 şiruri şi 4 rânduri de tricot pentru structura identificată.

Subiectul II								         TOTAL:28 puncte

Aveți la dispoziție 4 mostre în care vi se prezintă tipuri şi variante de cusături. Identificaţi cusătura/varianta de cusătură pentru fiecare mostră în parte, completând un tabel de forma celui de mai jos.

| Mostra | Cusătura identificată | Mașina de cusut utilizată | Utilizări ale cusăturii în asamblarea produselor (minim o utilizare) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Subiectul III								         TOTAL:  42 puncte

În figura 1 este reprezentată schița unui tipar al unui produs de îmbrăcăminte. Răspundeți la următoarele cerințe:

- identificați produsul al cărui tipar este prezentat în figură;

- denumiți cele două detalii ale produsului de îmbrăcăminte, identificat la punctul a și justificați răspunsul;

- construiți la scara 1:5 tiparul, având la dispoziție dimensiunile și relațiile de calcul;

- identificați și denumiți liniile de contur.

- Dimensiunile principale : 	IC = 170 cm;

Pb= 48  cm;

Ad = 1 cm.

- Lungimea produsului :    Lpr = 60 cm;

| Dimensiunea de bază | Relaţia de calcul | Valoarea dimensiunii (cm) |
| --- | --- | --- |
| Lungimea şoldului | Lș = + 2 | 19 |
| Semiperimetrul taliei | Pt = Pb - 12 | 36 |
| Semiperimetrul şoldului | Ps = Pb + 5 | 53 |
| Dimensiunile necesare trasării liniilor de bază | Relaţia de calcul | Valoarea dimensiunii (cm) |
|  | AL = Lpr AS = Ls + 2 SS1= Ps + Ad SS2 = 1,5 | 60 21 54 25,5 |
| Trasarea liniilor de contur | Relaţia de calcul | Valoarea dimensiunii (cm) |
|  | D = SS1 – Pt r1 = 6 cm ; r2 = 5 cm A2A3 = 1 cm A3A4 = A3A5 = 3,5 cm AP PP1 = ( de pe desen) PP2 = P1P3 = Pa = Pa1= P1a2 = P1a3 = A1P4 = ( de pe desen) P4P5 = (de pe desen) P4P6 = P5P7 = P4a4 = P4a5 = P5a6 = P5a7 = = L2L3 = L2L4 = 2 cm A5= A4= AL | 18 9 13,25 1,5 8,8 1,25 60 |

Figura 1.