# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 02.04.2012

Profil: Tehnic / Industrie textilă şi pielărie

Calificarea: 	Tehnician designer vestimentar – clasa a XII –a, ruta directa

Tehnician în industria textilă – clasa a XIII – a, ruta progresivă

Barem de corectare şi notare

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. 								          		TOTAL: 20 puncte

I. A .													10 puncte

1 – c, 2 – d, 3 – b, 4 – a, 5 – a.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

I.B.													5 puncte

1 – A, 2 – A, 3 – F, 4 – A, 5 - F

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

I.C.													5 puncte

1 – d, 2 – a, 3 – e, 4 – f, 5 – c.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul. II. 								          		TOTAL: 30 puncte

II.1 .													9 puncte

Tricotul simplu este un material textil, care se obţine prin buclarea succesivă a unuia sau mai multor fire. Tricotul este un produs textil elastic, format din ochiuri legate între ele, dispuse sub formă de rânduri şi şiruri. 													3 puncte

Raportul pe orizontală reprezintă numărul de ochiuri,pe direcția rândului, după care se repetă evoluția firului.												3 puncte

Raportul pe verticală reprezintă numărul de ochiuri pe direcția șirului, după care se repetă evoluția firului.

3 puncte

Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns  corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

II.2 .													10 puncte

(1) –linii,  (2) –curbe, (3) –dimensiunile, (4) –metodologie, (5) - triploc, (6) –stângă, (7) –placa, (8) –lejeritate, (9) –contracție, (10) –ochiul

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

II.3 .													11 puncte

1-Lăţimea pieptului 2-Perimetrul bustului ș 3-Lungimea brațului, 4-Lungimea produsului

5-Perimetrul gâtului 6-Lățimea spatelui 7-Lungimea taliei 8-Perimetrul taliei 9-Lungimea şoldului 10-Perimetrul șoldului 11-Înălţimea corpului

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Subiectul III 								          		TOTAL: 40 puncte

III.1 .													14 puncte

Pentru reprezentarea corectă a structurii tricotului se acordă câte 4 puncte pentru fiecare reprezentare (structurală, prin secțiunea rândului de ochiuri și prin semne convenționale).

Ro= 3, Rv= 1

Pentru fiecare valoare corectă se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

III.2 .													14 puncte

a. Cusătura este tighel simplu şi maşina la care se realizează este maşina simplă de cusut.                                                                                                            													2 puncte

Pentru fiecare denumire corect precizată se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă  0 puncte.

| Mostra | Cusătura identificată/mașina de cusut | Utilizări ale cusăturii în asamblarea produselor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cusătura franceză | Asamblarea produselor de îmbrăcăminte subţire şi lenjerie |
| 2 | Cusătura de încheiat cu descălcat prin tighelire | Confecţionarea îmbrăcămintei exterioare prevăzute cu garnituri |
| 3 | Cusătura de îndoit tivit | Îndoire simplă la produse căptușite sau din materiale stabile |

b. 													6 puncte

Pentru fiecare cusătură corect identificată se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

c. 													6 puncte

Pentru fiecare utilizare propusă se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

III.3.													12 puncte

a. - suveica 												1 punct

b. - mașina simplă de cusut										1 punct

c. 1-corp; 2-locaș; 3-suport; 4-peniță; 5-portiță							5 puncte

d. - nu are												1 punct

e. - are rolul de a purta firul inferior și de a-l tensiona pentru formarea cusăturii			2 puncte

f. - penița 4 are rolul de a tensiona firul inferior							2 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul precizat. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.