# OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

## Faza naţională – 02.04.2012

Profil: Tehnic / Industrie textilă şi pielărie

Calificarea: Tehnician designer vestimentar – clasa a XII –a, ruta directă

Tehnician în industria textilă – clasa a XIII – a, ruta progresivă

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I								          TOTAL: 20 puncte

I.A. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 		 											10 puncte

1. Cusătura de împânzire se formează:

  - din două fire de aţă;

  - din trei fire de aţă;

  - dintr-un fir de aţă;

  - din patru fire de aţă.

2. Elementele unui ochi normal de tricot simplu (din bătătură) sunt:

a.   bucla de ac, bucla de platină, segment de legătură;

b.   bucla de ac, semibucle de platină, flotare;

c.   segment de legătură, flancuri, bucla de platină;

d.   semibucle de platină, bucla de ac, flancuri.

3. Dimensiunea de bază în circumferinţa corpului este:

- lungimea taliei;

- perimetrul taliei;

- lăţimea spatelui;

- înălţimea corpului.

4. Obţinerea unui luciu accentuat, a unui tuşeu plin şi moale, creşterea rezistenţei şi îmbunătăţirea posibilităţilor de vopsire se obţin în urma operaţiei de:

  - mercerizare;

  - albire;

  - carbonizare;

  - curăţare alcalină.

5. Mâneca raglan se caracterizează prin:

a.  capul mânecii are formă liniară și se îngustează spre baza gâtului;

b.  mâneca face corp comun cu fața produsului, respectiv spatele;

c.  capul mânecii are formă curbă;

d.  capul mânecii are formă complexă.

I.B. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.									    5 puncte

1. Albirea se defineşte ca fiind operaţia de distrugere a coloranţilor naturali ai fibrei naturale care nu au putut fi înlăturaţi prin curăţare alcalină.

2. Reperul este o parte indivizibilă a unui produs de îmbrăcăminte.

3. Modelarea este operația de umezire prin călcare.

4. Distanța dintre două împunsături succesive se nume(te pasul cus(turii (p).

5. Mașina de cusut Uberdec funcționează cu 2 fire de ață.

I.C. În coloana A din  tabelul de mai jos sunt indicate organele de lucru ale maşinii de cusut Triploc, iar în coloana B rolul acestor organe. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.				  								 5 puncte

| Coloana A | Coloana B |
| --- | --- |
| 1. apucătorul stâng | a. conduce al doilea fir al apucătoarelor prin bucla formată de apucătorul inferior și formează propria buclă pe care o depune în fața acului |
| 2. apucătorul drept | b. alimentează maşina cu firele inferioare |
| 3. picioruşul de presare | c. transportă firul superior prin materialul de cusut şi formează bucla pentru împletire cu firele de la apucătoare |
| 4. plăcuţa acului | d. prinde bucla acului în vederea formării punctului de legătură a cusăturii |
| 5. acul | e. presează materialul pe transportor |
|  | f. susține materialul de cusut și ajută la formarea cusăturii |

Subiectul II 								          TOTAL: 30 puncte

II.1. Definiți tricotul simplu (din bătătură) și definiți raportul pe orizontală și raportul pe verticală.            									 		9 puncte

II.2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere.

10 puncte

a. Tiparul este o construcţie grafică realizată din …(1)… drepte şi ....(2).... pornind de la … (3)… corpului omenesc şi respectând o anumită …(4)… de lucru.

b. Apucătorul inferior este organul lucrător al maşinii .... (5) .... care se află montat în partea .....(6)...... sub .....(7).... acului.

c. Adaosul de …(8)… reprezintă mărimea cifrică exprimată în centimetri ce se introduce în calculul lățimii tiparului, iar adaosul de …(9)…. este mărimea cifrică care se introduce în calculul proiectării tiparelor pe direcția de lungime, cu rol de compensare a contracțiilor din material.

d. Elementul de bază al structurii tricotului este ......(10)........

II.3. Precizați denumirea dimensiunilor indicate prin cifre în desenul de mai jos:

11 puncte

Subiectul III 								          TOTAL: 40 puncte

III.1. Reprezentați 3 rânduri și 6 șiruri, prin cele trei metode de reprezentare grafică cunoscute, un tricot cu legătură patent de raport 1:2. Precizați raportul  pe orizontală și verticală.

14 puncte

III.2.  Analizaţi cele trei imagini de mai jos în care sunt prezentate variante de cusături.

- Identificaţi tipul de cusătură şi maşina cu ajutorul căreia se realizează

- Identificaţi fiecare variantă în parte.

- Pentru variantele de cusătură identificate, propuneţi cel puţin o utilizare la operaţii de asamblare a produselor de îmbrăcăminte.

Completați răspunsurile într-un tabel de forma celui de mai jos

1.                                                      2.                                    3.

| Mostra | Cusătura identificată/ mașina de cusut | Utilizări ale cusăturii în asamblarea produselor |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

14 puncte

III.3 În imaginea de mai jos este reprezentat un organ de lucru al unei mașini de cusut. Să se precizeze următoarele:

- denumirea organului de lucru identificat

- mașina de cusut căreia îi aparține

- părțile componente ale acestuia

- mișcarea pe care o execută în timpul coaserii

- rolul organului de lucru în formarea cusăturii

- rolul elementului 4 la realizarea cusăturii

12 puncte