Olimpiada DICIPLINE TEHNOLOGICE

Faza locală 2007

Punctaj :- 15 puncte

Materii prime şi materiale

Subiectul X- 5 puncte

R

1.Care din următoarele fraze de mai jos sunt adevărate/false?

0,5p -a. Oţelurile sunt aliaje ale fierului cu carbonul în procent de 0,04 până la 2,14%C

A

0,5p-b. Dilatarea termică este proprietatea pe care o au materialele metalice de a-şi mări  dimensiunile sub acţiunea căldurii.                                                                                   A

0,5p-c.Blumurile se obţin prin laminarea la cald a lingourilor mari şi au secţiunea dreptunghiulară.                                                                                                                 F

0,5p-d.Forjabilitatea este proprietatea metalelr şi aliajelor de a rezista la temperaturi înalte.                                                                                                                                 A

0,5p-e.Materialele ceramice antiacide se caracterizează prin rezistenţa mecanică şi chimică la temperaturi înalte.                                                                                            A

0,5p-f. Nichelina este un aliaj de cupru, nichel, mangan cu rezistivitate electrică mare. F

0,5p-g. Numărul metric ( N ) este raportul dintre o fibră cu masa de un gram şi lungimea ei.                                                                                                                                        F

0,5p-h. Comportarea la frecare este proprietatea fibrelor textile ce permite conservarea produsului textil.                                                                                                                 A

0,5p-i.Coeficientul de dilataţie volumică este de 3 ori mai mic decât cel de dilataţie liniară.                                                                                                                                 F

0,5p-j. Materialele sunt substanţe simple sau compuse cu forme diverse şi concrete de existenţă a materiei.                                                                                                             F

Subiectul XI- 5 puncte

R

Stabiliţi corespondenţa dintre elementele coloanei A cu cele ale coloanei B.

A                                                                                B

1p-1. Călire                                  a.durificarea suprafeţei unei piese prin modificarea

compoziţiei chimice

1p-2.Revenire                               c.eliminarea tensiunilor interne                           1p3.Cementare                                      e.modificarea proprietăţilor mecanice

1p-4.Alitare                                   d.mărirea rezistenţei la coroziune în stratul de la

suprafaţa  piesei

1p-5.Recoacere de înmuiere         b.mărirea prelucrabilităţii pieselor forjate

Olimpiada DICIPLINE TEHNOLOGICE-Grup Şcolar Valeriu Branişte Lugoj

Faza locală 2007

Punctaj :- 15 puncte

Materii prime şi materiale

Subiectul XII-5 puncte

R:

Alegeţi răspunsul correct la următoarele întrebări:

1.Alama este un alaj al :

d.cupru cu zinc

:

2.Aliajele uşor fuzibile sunt:

c.aliaje cu puncte de topire sub 200 C

3.Proprietatea materialelor metalice de a rezista la soli:citări aplicate brusc se numeşte:

c.Rezilienţă

4.Este o proprietate tehnologică a metalelor şi aliajelor:

a.Ductilitatea

5.Sunt produse ceramice poroase:

b.cărămizi găurite

c.porţelan