Barem de Corectare – Olimpiada de Fizica Faza Locala – Constanta  2007 – Clasa 11

1. În punctul , pe o suprafaţă plană  şi orizontală, se află un corp prins de un resort lung, nedeformat, ca în figură. Coeficientul de frecare dintre corp şi suprafaţă este peste tot acelaşi. Se deplasează corpul iniţial până în punctul , situat la dreapta punctului , la distanţa şi se lasă liber. Se constată că, după eliberare, cea de-a  oprire este şi definitivă, într-un punct  aflat în dreapta punctului  la distanţa .

Determinaţi:

a) poziţiile punctelor în care se poate opri definitiv corpul, indiferent de deformarea iniţială a resortului;

b) distanţa totală parcursă de corp din momentul eliberării şi până la oprirea sa definitivă;

c) timpul în care se parcurge această distanţă, dacă se cunoaşte şi coeficientul de frecare dintre corp şi suprafaţa orizontală.(Se va considera )

a) Alegem o axă  orizontală cu sensul pozitiv spre dreapta şi notăm  coordonatele punctelor la care corpul se opreşte. Evident corpul nu va mai putea părăsi aceste puncte dacă forţa elastică este mai mică decât forţa de frecare:  sau: de unde:

şi dacă facem notaţia:   rezultă: ._______________1p

Aplicând teorema variaţiei energiei între starea corpului în momentul eliberării sale şi momentul primei opriri la o coordonată , putem scrie:, ______________________________1p

unde am ţinut cont că şi cum , rezultă:şi:

Aplicăm din nou teorema variaţiei energiei între starea corpului în momentul primei sale opriri şi starea corpului în momentul celei de-a doua opriri la o coordonată  :

care conduce la:_______________________________________0,5p

..........................

Înmulţind relaţiile de ordin impar cu şi adunându-le cu cele de ordin par,găsim:

- pentru par

- pentru impar

Putem deci scrie:de unde rezultă:

._________________________________________________________________1p

Cu valorile numerice din enunţ: ,  şi ,obţinem: .

Aceasta înseamnă că punctele în care corpul se va opri definitiv, indiferent de deformarea iniţială a resortului au coordonatele:.______________________________________________0,5p

b) Pentru a determina distanţa  parcursă de corp până la oprirea sa definitivă putem aplica teorema variaţiei energiei între momentul eliberării lui şi momentul opriri sale definitive:

sau:,_________________________________________1p

unde înlocuind, găsim:

şi cu valorile numerice: ._____________________________________1p

c) Dacă corpul se deplasează în sens negativ axei  asupra sa acţionează forţa elastică şi forţa de frecare, ca în figură şi aplicând principiul fundamental al dinamicii,putem scrie:

sau:, ________________________________________________1p

adică o mişcare oscilatorie armonică cu centrul de oscilaţie în punctul de coordonată , de pulsaţie , deci de perioadă ._____________________________________________________0,5p

Dacă corpul se deplasează în sens pozitiv axei   forţa de frecare îşi schimbă sensul şi atunci principiul fundamental al dinamicii se scrie:  sau: , _________________________0,5p

adică o mişcare oscilatorie armonică cu centrul de oscilaţie în punctul de coordonată , de pulsaţie , deci de perioadă  .

Înseamnă că mişcarea corpului este o succesiune de mişcări oscilatorii de aceeaşi perioadă şi cum între două opriri succesive se scurge un timp egal cu jumătate de perioadă, timpul până la oprirea definitivă este:,___________________________________________________________________0,5p

iar din relaţia:

găsim: .

Înlocuind oţinem:

şi introducând valorile numerice:

.________________________________________________________________________0,5p

Total 9p + 1 p.o.

2.Trei conductoare paralele identice de lungime  şi masă m sunt aşezate coliniar la distanţe egale d într-un mediu cu permeabilitate magnetică μ, ca în figură. Conductoarele sunt parcurse de curenţi având intensităţile I1=I3=I, I2=I0, astfel încât conductorul (2) poate fi parcurs de curent:

a) în acelaşi sens cu (1) şi (3);

b) în sens opus curenţilor (1) şi (3)

Să se analizeze posibilitatea micilor oscilaţii ale conductorului central (2), conductoarele (1) şi (3) fiind fixe, în următoarele două situaţii şi determinaţi perioada micilor oscilaţii dacă acestea pot avea loc.:

1. în lungul direcţiei comune;

2. pe direcţie transversală.

a) 	1)

Desen: două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens se atrag_______________________0,5p

______________________________________________________0,5p

_________________________________________________________________0,5p

Întrucât F3>F1 atunci rezultanta R=F3-F1 îndepărtează conductorul (2) de poziţia de echilibru, aşadar acesta nu poate oscila longitudinal___________________________________________________________1p

2)

Desen_________________________________________________________________________________0,5p

în sens opus lui deci conductorul (2) poate oscila___________________________________0,5p

_____________________________________1p

____________________________________________________________________________0,5p

______________________________________________________________________0,5p

b)	1)

Desen: două conductoare străbătute de curenţi opuşi se resping____________________________0,5p

Întrucât F3>F1 atunci rezultanta R=F3-F1 este îndreptată spre poziţia de echilibru, aşadar conductorul (2) poate oscila______________________________________________________________________________1p

________________________________1p

2)

Desen__________________________________________________________________________0,5p

Rezultanta forţelor îndepărtează corpul de poziţia de echilibru, aşadar conductorul (2) nu poate oscila______0,5p

Total: 9p + 1 p.o.

3. Un taler de masă m1=30g este suspendat de un resort de constantă k=100N/m. Un corp de masă m2=10g este lăsat liber de la înălţimea h=20cm deasupra talerului, aflat iniţial în repaus, pe care îl ciocneşte plastic. În urma ciocnirii sistemul intră în oscilaţie. Cunoscând g=10m/s2 determinaţi:

a) Perioada de oscilaţie

b) Amplitudinea oscilaţiei

c) Expresia legii de mişcare a sistemului.

____________0,5p

____________1p

Alungirea iniţială a resortului: 					____________0,5p

Alungirea în noua poziţie de echilibru: 			____________0,5p

a) 				____________1p

b) Imediat după ciocnire: v0 =0,5m/s şi elongaţia 		____________1p

Considerând t=0 momentul începerii oscilaţiei

____________3p

c) 								____________1p

____________0,5p

Total: 9p +1 p.o.

# Text boxes

I

F1

I0

I

I0

I

I

θ

θ

r

r

I0

I

I

x

F3

I

I

I0

r

r

θ

θ

m2

m1

h

k