Barem de Corectare Olimpiada Fizica Faza Locala Constanta2007Clasa12.doc

Subiectul 1. La distanţa 2f  faţă de o lentilă convergentă L1, cu distanţa focală f se află un obiect luminos. Iluminarea imaginii clare a obiectului pe un ecran este E0. Între ecran şi lentilă se aşează o lentilă divergentă L2 cu distanţa focală -2f. Pentru ca imaginea clară a obiectului să se formeze pe ecran depărtăm ecranul pe distanţa f. Care este iluminarea imaginii obiectului în acest caz?

Desen __________________________________________________________________________________1p

____3p

Pentru lentila divergentă:

, ________________________1p

cu singura soluţie d=f, rezultă aşadar .________________________________________1p

Atunci: ___________________________________________________________1p

_______________________________________________2p

Total 9p + 1 p.o.

2. O pană optică cu aer are suprafaţa interioară perfect plană iar cea superioară are o adâncitură care produce o deplasare a franjelor de interferenţă în locul respectiv cu , unde i0 reprezintă interfranja. Să se calculeze adâncimea defectului dacă pana se iluminează normal cu lumină galbenă având lungimea de undă (=589,3nm.

Desen____________________1p

În absenţa defectului (adânciturii) expresia interfranjei ar fi , pentru naer=1.____________________2p

Fie x adâncimea defectului. În acest caz:

, unde i este noua interfranjă.____________________________________________1p

Dar:

____________________________________________________________2p

Atunci:

____________________3p

Total 9p + 1 p.o.

3. O lentilă convergentă subţire a fost tăiată în două după un diametru, iar jumătatea inferioară a fost deplasată pe axul optic cu distanţa  faţă de cealaltă, ca în figură. O sursă luminoasă punctiformă, care emite uniform în toate direcţiile se plasează la distanţa  în faţa jumătaţii superioare şi la înălţimea  deasupra axului optic principal. Un ecran transversal se deplasează de-a lungul axului optic până ce, într-o anumită poziţie, pe el se obţin  două imagini nete în punctele  şi . Determinaţi :

a) poziţia ecranului şi distanţa focală a lentilei;

b) distanţa  dintre cele două imagini;

c) raportul iluminărilor ecranului în punctele   şi , dacă se cunoaşte diametrul lentilei .

Se vor face pentru unghiuri mici aproximaţiile: .

Suprafaţa calotei sferice estedată de: ,cu notaţiile din figura alăturată.

Rezolvare şi barem de notare

a) O parte din razele de lumină emise de sursa  formează o imagine netă străbătând doar jumătatea superioară a lentilei, o altă parte străbătând doar jumătatea inferioară a lentilei şi o altă parte străbătând ambele jumătăţi. Fiecare dintre cele două jumătăţi se comportă ca o lentilă cu aceeaşi distanţă focală , ca şi lentila iniţială.

Cum cele două imagini nete se obţin pentru o anumită poziţie a ecranului în acelaşi plan, ele nu pot fi formate decât de razele care străbat o singură jumătate de lentilă, deoarece se cunoaşte că, pentru o distanţă fixă între un obiect şi un ecran, există două poziţii ale unei lentile pentru care seobţin imagini nete pe ecran.

Într-adevăr sistemul de ecuaţii:

şi

, are două soluţii:

, corespunzătoare imaginii nete din  şi :

, corespunzătoare imaginii nete din  şi :

Înseamnă că:

şi  sau :  şi , de unde:

şi .

b) Corespunzător valorilor găsite pentru  şi obţinem   şi  şi atunci putem găsi mărirea transversală pentru cele două situaţii :

şi .

Rezultă :

şi .Conform figurii : şi .

Distanţa dintre cele două imagini va fi deci :

.

c) Raportul iluminarilor  în punctul  şi  în punctul  va fi  egal cu raportul fluxurilor luminose care pornind din sursă străbat jumătatea superioară a lentilei şi respectiv jumătatea inferioară a lentilei:

.

Unghiul solid în care este emis fluxul  va fi  în care  şi  reprezintă unghiurile solide corespunzătoare unghiurilor plane  şi   din figură, iar unghiul solid în care este emis fluxul  va fi  în care  şi  reprezintă unghiurile solide corespunzătoare unghiurilor plane  şi   din figură.

Deoarece sursa emite izotrop, dacă notăm cu  fluxul luminos emis de sursă în unitatea de unghi solid, putem scrie:

şi   şi atunci: .

Expresia unui unghi solid  în funcţie de unghiul plan  corespunzător se poate determina observând că suprafaţa determinată pe sfera de rază  de unghiul solid,  este:

şi atunci ,

de unde:

şi pentru unghiuri mici: .

Din asemănarea triunghiurilor dreptunghice  şi   rezultă: .

Putem calcula acum:;;;  şi:.

# Text boxes

-x1=2f

F1

S

L1

L2

F2

S’

S”

d

x’1

x’2

f

ecran

iniţial

ecran

final

x2

x

dk

dk+1

naer=1