Domeniu  -  MECANIC                                                                                            VARIANTA  I

Specializarea:Confectioner tamplarie din aluminiu si PVC

Clasa: a XI-a Scoala de arte si meserii

CONCURSUL PE MESERII

Faza judeteana    1-4martie 2006

Proba scrisa

Subiectul I:                                                                                                          TOTAL:20 puncte

Scrieti pe foia de concurs litera corespunzatoare raspunsului corect si complet:

1. Masele plastice sunt:

a)compusi macromoleculari;

b)compusi micmoleculari;

c)compusi aditivi.

2.Aluminiu este un material:

a)nemetalic;

b)metalic;

c)metalic feros.

3.Cablurile din otel sunt organe:

a)flexibile;

b)rigide;

c)sudate.

4.Aluminiu este un material:

a)de culoare neagra  cu greutate mare;

b)de culoare cenusiu inchis cu greutate redusa;

c)de culoare alb-cenusiu cu greutate redusa;

5.PVC este prescurtarea  la polimerul numit:

a)polipropilena;

b)policlorura de vinil;

c)poliacetatul de vinil.

6.Coroziunea chimica presupune doua tipuri de reactii:

a)metal-gaz si metal-lichid;

b)metal-metal si metal-lichid;

c)metal-lichid si nemetal-gaz;

7.Cele mai utilizate aliaje ale aluminiului utilizate in tamplarie sunt:

a)aliajele cu Sn;

b)aliajele cu W;

c)aliajele cu Ti.

8.Toroanele sunt:

a)inimi din materiale sintetice;

b)franghii vegetale;

c)ansamblu de fire sau fibre  rasucite.

9.Tamburii sau tobele sunt:

a)organe de conducere a organelor flexibile;

b)organe  ce servesc la infasurarea organelor flexibile;

c)organe rigide de ridicat.

10.Coroziunea in sol depind de:

a)umiditate,procentul de saruri,pH-ul,prezenta oxigenului,microorganismele;

b)umiditate,procentul de saruri,pH-ul;

c)procentul de saruri,pH-ul,prezenta oxigenului.

Subiectul II                                                                                                           TOTAL:25puncte

Scrieti pe foile de concurs in dreptul fiecarui  numar  A  sau F  daca frazele de mai jos sunt  adevarate sau false:

1.Coroziunea electrochimica reprezinta atacul distructiv exercitat asupra metalelor sau aliajelor de catre un mediu coroziv ce implica un transfer de ioni si electroni,sub influenta unei diferente de potential  electric.

2.Electromagnetii servesc la manipularea pieselor din otel si utilajelor de mari dimensiuni foarte grele.

3.Policlorura de vinil are urmatoarea formula chimica:

~-CH2-CH-CH2-CH-~

(              (

Cl           Cl

4.Distrugerea metalelor pe cale chimica este influentata de numerosi factori,cele  mai intense  fiind natura si compozitia metalelor si a agentului agresiv,temperatura si durata.

5.Polimerii termoplasti sunt masele plastice care isi modifica proprietatile tehnologice dupa utilizare.

Subiectul III                                                                                                            TOTAL:15puncte

Stabiliti corespondenta intre elementele coloanei A si B unde in coloana A sunt sarcinile care pot fi manipulate cu scripeti mobili iar in coloana B fortele necesare ridicarii lor.

| A | B |
| --- | --- |
| 1)150 2)300 3)450 4) 50 5)780 | a. 25 b. 225 c. 150 d.390 75 |

Subiectul IV                                                                                                           TOTAL 30 puncte

Descrieti tehnologia de montaj pentru o fereastra termopan avand in vedere  urmatoarele :

1.etapele procesului tehnologic;

2.materialele utilizate in montaj;

3.SDV-uri utilizate;

4. verificarea si controlul calitatii si MTSM.

5.avantajele si dezavantajele montarii unor astfel de ferestre.

NOTA:

- Toate subiectele sunt obligatorii;

- Se acorda 10 puncte din oficiu;

- Timpul de lucru este de 3 ore.

Domeniu  -  MECANIC                                                                                            VARIANTA  I

Specializarea:Confectioner tamplarie din aluminiu si PVC

Clasa: a XI-a Scoala de arte si meserii

CONCURSUL PE MESERII

Faza judeteana    1-4martie 2006

Barem de corectare

Se acorda 10 puncte din oficiu

Subiectul I:total:20 puncte

Fiecare item se puncteaza cu 2 puncte:

1.a;2b;3a;4c;5b;6a;7a;8c;9b;10b.

Subiectul II:total  15 puncte

Fiecarei propozitii corecte i se acorda 3 puncte :

1.A;

2.F;

3.A;

4.A;

5.F.

Subiectul III:total 25 puncte

Fiecarei corelatii corecte i se acorda 5 puncte

1)e;

2)c;

3)b;

4)a;

5)d.

Subiectul IV:total 30 puncte.

1.etapele procesului tehnologic  ……………………………………………………5p

2.materialele utilizate in montaj    …………………………………………………..5p

3.SDV-uri utilizate………………………………………………………………………5p

4. verificarea si controlul calitatii si MTSM………………………………………...5p

5.avantajele si dezavantajele montarii unor astfel de ferestre…………………5p

6.Pentru utilizarea corecta a termenilor tehnici si formularea corecta

a continutului stiintific……………………………………………………………….5p.