CONCURSUL PROFESIONAL Domeniul -Textile

ETAPA NAŢIONALĂ 11-14 aprilie 2007

CALIFICAREA: CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE

PROBA SCRISĂ

BAREM DE CORECTARE

### Subiectul I				               	      6x2p=12 puncte

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.

### 1c;  2b;  3d;  4b; 5c;  6c;

### Subiectul II								  5x2p= 10 puncte

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.

### 1F; 2A; 3A; 4F; 5A

### Subiectul III                                                                       4x2p=  8 puncte

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.

## 1c; 2e; 3d; 4a

## Subiectul IV                                                                                30 puncte

1. Se acordă 2 puncte pentru scrierea corectă a definiţiei.

Pasul cusăturii reprezintă distanţa dintre două împunsături consecutive.

2. Punctajul se acordă astfel:							   6 puncte

- câte 2 puncte pentru enumerarea oricăror trei condiţii din cele scrise mai jos

Condiţiile tehnice ce trebuie respectate la operaţia de şablonare sunt:

- aşezarea şabloanelor pe material se va face prin respectarea firului de urzeala din material cu firul drept indicat pe şablon;

- aşezarea şabloanelor pe material se va face conform indicaţiilor marcate pe şablon;

- respectarea flauşului si a desenului din material la toate piesele componente;

- aşezarea si combinarea şabloanelor pe material având in vedere ca suprafaţa materialului sa fie folosita cat mai raţional;

- evitarea marginilor ( lizierelor) ţesăturii;

- nesuprapunerea şabloanelor.

3. Punctajul se acordă astfel	:						2 puncte

- cate 1 punct pentru fiecare denumire corecta

Înălţimea corpului IC

Perimetrul bustului PB

4. Punctajul se acordă astfel:							10 puncte

-  cate 2 puncte pentru fiecare răspuns corect

1- fineţii; 2- transporta; 3- auxiliar; 4- căptuşirea( dublarea); 5- mijlocul

5. Punctajul se acorda astfel:							10 puncte

- 2 puncte pentru denumirea cusăturii

- 2 puncte pentru denumirea maşinii de cusut

- cate 1 punct pentru numirea firelor ce compun cusătura

- cate 1 punct pentru rolul fiecărui fir

| Imaginea | Denumirea | Utilajul | Denumirea firelor si rolul fiecăruia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cusătura de surfilare | Maşina de cusut triploc | firul de la ac firul de la apucătorul inferior firul de la apucătorul superior Firul de la ac – fir de coasere, îmbina detaliile; Firul de la apucătorul inferior - festonează marginile; Firul de la apucătorul superior face legătura dintre firul de la ac şi cel de la apucătorul inferior. |

Subiectul V                                                                                  30 puncte

1  Punctajul se acorda astfel:						18 puncte

- cate 2 puncte pentru scrierea corectă a fiecărei formule de calcul

- cate 2 puncte pentru înlocuirea corectă a valorilor în fiecare formulă de calcul

- cate 1 punct pentru obţinerea fiecărui rezultat corect

;	;

2. Punctajul se acordă astfel:						12 puncte

a. 2 puncte pentru denumirea corecta a produsului:

„pantalon clasic”

B. cate 1 punct pentru denumirea fiecărui detaliu si a categoriei din care face parte

A- fata pantalonului

B- spatele pantalonului

C- betelia pantalonului

Detalii principale

c. cate 1 punct pentru denumirea fiecărei linii identificate in imagine

1- linia taliei

2- linia şliţului

3- linia interioara

4- linia laterala

5- linia turului

6- linia de montare(fixare,asamblare) a beteliei

Preşedinte                                                            Vicepreşedinte

Prof.dr.ing. Costea Budulan					Inspector general MEdC

Ing. Romiţa Ţiglea Lupaşcu

Vicepreşedinte

Ing. Daniela Elisabeta Costache