OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 13.IV. 2007

PROBA PRACTICĂ

Profil :Tehnic

Specializare : Tehnician proiectant CAD

Clasa: a XI- a

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

- Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I					TOTAL: 70 puncte

1. Sa se realizeze desenul din figura de mai jos conform cotelor, punctului de pornire şi sensului indicat. Notaţi comenzile folosite pe foaia de concurs. Salvaţi desenul sub denumirea OLIMPIADA

30 puncte

2. Scrieţi  coordonatele absolute şi relative pentru desenarea piesei din figura de mai jos, având punctul de pornire 100,100.								40 puncte

SUBIECTUL II								TOTAL: 20 puncte

2.1 Pentru piesele date măsuraţi cu şublerul şi micrometrul doua cote la alegere, iar rezultatele obţinute  scrieţi-le  pe foaia de concurs.

OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Faza naţională – 13.IV. 2007

PROBA PRACTICĂ – BAREM DE CORECTARE

Profil :Tehnic

Specializare : Tehnician proiectant CAD

Clasa: a XI- a

SUBIECTUL I					TOTAL: 70 puncte

I.1.  10x 3p = 30 puncte

Command:

- Line

- 270,85

- @30<90

- @25<0

- @24<-44

- @30<0

- @21<90

- Line -  270,85 (first point)

- 365,85

- Inchiderea conturului (close)

Pentru fiecare comandă se acordă câte 3 p, iar pentru comenzile lipsă sau greşite 0 p.

I.2. Pentru stabilirea coordonatelor absolute se acordă 20 p, iar pentru cele relative 20p.

| Coordonate absolute | Coordonate relative |
| --- | --- |
| Command: Line 100,100 189.98,100 189.98,128 164.98,128 164.98,158 145.98,158 145.98,145 125.98,145 100,130 close | Command: Line 100,100 @89.98,0 @0,28 @-25,0 @0,30 @-19,0 @0,-13 @-20,0 @-25.98,-15 @0,-30 Enter |

SUBIECTUL II				TOTAL: 20 puncte

10 puncte pentru masurarea corecta cu şublerul

10 puncte pentru masurarea corecta cu micrometrul